## Slide 1
HAP 보조 MEC의 온라인 오프로딩: EEDO
Online dynamic multi-user computation offloading and resource allocation for HAP-assisted MEC: an energy efficient approach
Sihan Chen and Wanchun Jiang (2024)
EEDO가 에너지와 두 대기열을 함께 다루는 방법
근거 paper title page and Abstract
01
Notes: 1. HAP 보조 MEC의 온라인 오프로딩: EEDO 발표 대본 이 논문은 지상 통신 인프라가 부족한 원격 지역을 모델로 삼습니다. 여러 Ground Device, 즉 GD가 작업 일부를 스스로 처리하고 나머지를 HAP의 edge server로 보냅니다. 핵심은 단순히 에너지를 가장 적게 쓰는 행동이 아니라, GD와 HAP 양쪽에 쌓이는 작업을 안정적으로 다루며 장기 에너지를 낮추는 온라인 제어입니다. 공개 출처 paper | title page and Abstract Journal of Cloud Computing version of record https://link.springer.com/article/10.1186/s13677-024-00645-5

## Slide 2
원문 범위와 용어
2024년 Journal of Cloud Computing의 공개 version of record를 기준으로 읽는다
항목 | 원문에서 확인한 내용
문제 | 다중 GD의 부분 오프로딩과 HAP 자원 할당
방법 | Lyapunov drift-plus-penalty 기반 EEDO
목표 | 장기 기대 에너지 최소화와 queue stability
평가 | 정적 HAP의 시뮬레이션과 이론 bound
이 덱은 RL이나 실제 비행 실험이 아니라, 온라인 최적화 모델과 그 시뮬레이션을 설명한다
근거 paper p. 1 Abstract; pp. 8–10 Evaluation
02
Notes: 2. 원문 범위와 용어 발표 대본 저자는 Sihan Chen과 Wanchun Jiang입니다. 이 논문은 실제 HAP 비행 시험을 보고하지 않습니다. 따라서 이후의 모든 결과는 HAP-assisted MEC의 수학적 모델과 정해진 simulation parameter 아래의 결과로 읽어야 합니다. EEDO는 reward를 학습하는 RL agent가 아니라 매 slot의 queue와 통신 상태를 사용하는 Lyapunov 제어 규칙입니다. 공개 출처 paper | p. 1 Abstract; pp. 8–10 Evaluation Journal of Cloud Computing version of record https://link.springer.com/article/10.1186/s13677-024-00645-5

## Slide 3
왜 HAP 보조 MEC인가
원문의 출발점은 고정 지상 MEC가 coverage를 주기 어려운 원격 지역이다
GD는 battery와 local CPU가 제한된 computing-intensive task를 받는다
멀리 있는 cloud로 모두 보내면 전송 지연·에너지·혼잡 문제가 커질 수 있다
HAP은 넓은 영역을 덮는 airborne edge server로 모델링된다
하지만 한 HAP의 CPU와 radio capacity도 유한하다
따라서 여러 GD가 보내는 양과 HAP이 처리할 양을 함께 정해야 한다
HAP은 넓은 coverage를 주지만, 처리 용량이 제한된 공유 edge다
근거 paper pp. 1–2 Introduction
03
Notes: 3. 왜 HAP 보조 MEC인가 발표 대본 중요한 직관은 HAP이 있다고 해서 모든 작업을 올리면 된다는 뜻이 아니라는 점입니다. HAP에는 유한한 CPU capacity가 있고, 여러 GD가 같은 자원을 공유합니다. EEDO는 local CPU, radio offload, HAP 처리량의 세 조절 손잡이를 같이 선택합니다. 공개 출처 paper | pp. 1–2 Introduction Journal of Cloud Computing version of record https://link.springer.com/article/10.1186/s13677-024-00645-5

## Slide 4
작업의 경로와 두 queue
한 slot에서 GD backlog는 local CPU와 radio로 갈라지고, radio 경로만 HAP-side queue에 더해진다
GD
무선
HAP
GD queue
Q(t): 시작 backlog
A(t): 다음 갱신
로컬 CPU
f와 D_l 선택
오프로딩
D_o ≤ R tau
로컬 처리
D_l만큼 service
HAP queue
H: 기존 backlog
D_o: 새 유입
HAP 할당
C를 priority로 배정
Q는 GD backlog, H는 HAP backlog다. 둘을 섞으면 제어 규칙을 잘못 읽는다
근거 paper pp. 3–4, Fig. 1 and Eqs. 5–8
04
Notes: 4. 작업의 경로와 두 queue 발표 대본 이 그림은 원문 Fig. 1과 Eqs. 7–8을 교육용으로 편집 가능한 도형으로 다시 표현한 것입니다. Q는 GD에 쌓인 task이며, D_l과 D_o가 그 값을 줄입니다. H는 해당 GD가 HAP으로 보낸 task가 쌓이는 별도 queue입니다. Eq. 8에서는 HAP이 C만큼 처리한 뒤 D_o가 H에 더해집니다. 화살표는 작업의 논리적 경로를 보여 주며, slot의 물리적 미세 순서를 그림만으로 단정하지 않습니다. 공개 출처 paper | pp. 3–4, Fig. 1 and Eqs. 5–8 Journal of Cloud Computing version of record https://link.springer.com/article/10.1186/s13677-024-00645-5

## Slide 5
에너지 장부: 세 항을 함께 센다
P1의 E(t)는 GD local CPU, GD radio, HAP processing의 합이다
항 | 읽기 쉬운 식 | 커지는 이유
local | E_l = xi f² phi D_l | CPU 주파수와 local work
radio | E_o = D_o P / R | 전송량·전력, 낮은 rate
HAP | E_h = l_1 C | HAP이 처리한 bit
total | E = 각 GD의 세 항 합 | 세 경로를 함께 고려
오프로딩은 local CPU 에너지를 줄일 수 있지만, radio와 HAP 에너지가 사라지는 것은 아니다
근거 paper p. 4, Eqs. 9–12
05
Notes: 5. 에너지 장부: 세 항을 함께 센다 발표 대본 원문의 energy model은 세 종류를 명시합니다. local energy는 CPU frequency의 제곱과 처리량에 연결되고, radio energy는 보내는 bit 수와 전력에 비례하면서 rate로 나뉩니다. HAP도 처리 bit당 에너지를 냅니다. 이 모델의 E(t)에 포함되지 않은 이동, 냉각, 배터리 열화 같은 항까지 이 논문이 최적화한다고 확대하면 안 됩니다. 공개 출처 paper | p. 4, Eqs. 9–12 Journal of Cloud Computing version of record https://link.springer.com/article/10.1186/s13677-024-00645-5

## Slide 6
P1: 장기 평균 에너지, 네 feasibility 제약
목적은 long-run expected energy 최소화이며, latency 자체를 직접 최소화하는 식은 아니다
제약 | 의미 | 막는 오류
C1 | 0 ≤ f ≤ f_max | GD CPU 한계 초과
C2 | 0 ≤ D_o ≤ R tau | 한 slot radio 용량 초과
C3 | D_o ≤ Q | 없는 task 전송
C4 | 0 ≤ C ≤ H | 없는 HAP task 처리
queue stability는 장기 Lyapunov 요구이고, C1–C4는 slot별 feasibility 제약이다
근거 paper p. 4, Eq. 13 and C1–C4
06
Notes: 6. P1: 장기 평균 에너지, 네 feasibility 제약 발표 대본 P1은 T가 커질 때 expected E(t)의 평균을 최소화합니다. C1부터 C4는 각 slot의 물리적 혹은 queue feasibility입니다. Q와 H가 무한히 쌓이지 않게 하는 안정성은 Lyapunov 분석과 Theorem 2의 조건부 bound가 다룹니다. C1–C4에 aggregate HAP capacity가 적혀 있지는 않지만 Algorithm 1은 C_h로 이를 시행합니다. 논문이 특정 millisecond latency SLA를 제시하거나 latency만을 목적함수로 삼는 것은 아닙니다. 공개 출처 paper | p. 4, Eq. 13 and C1–C4 Journal of Cloud Computing version of record https://link.springer.com/article/10.1186/s13677-024-00645-5

## Slide 7
긴 미래를 매 slot 제어로 바꾸기
EEDO는 queue 제곱합의 drift에 energy penalty를 더한 상한을 현재 slot에서 낮춘다
상태 Theta는 모든 Q와 H backlog를 모은 벡터다
Lyapunov L은 Q²와 H²의 합으로 backlog 크기를 수량화한다
drift는 다음 slot으로 갈 때 L이 얼마나 변하는지의 조건부 기대값이다
drift-plus-penalty는 drift + V × expected energy다
V가 커지면 에너지 항을 더 강하게 중시하는 설계가 된다
Theorem 1의 upper bound를 최소화해 P2의 세 결정으로 분리한다
미래 task를 예측하지 않고, 현재 backlog와 관측값으로 slot bound를 낮추는 제어다
근거 paper pp. 5–6, Eqs. 14–23 and Thm. 1
07
Notes: 7. 긴 미래를 매 slot 제어로 바꾸기 발표 대본 Lyapunov optimization의 핵심은 기다렸다가 전체 미래를 푸는 대신, queue가 커지는 경향과 에너지를 함께 벌점으로 두는 것입니다. 논문은 Eq. 16에서 V를 도입하고 Theorem 1의 bound를 만듭니다. ‘prior statistical information이 필요 없다’는 문구는 과거 분포를 미리 알아야 한다는 뜻이 아니라는 뜻이며, 현재 Q, H, P, R 같은 값은 Eq. 25–29에서 직접 사용됩니다. 공개 출처 paper | pp. 5–6, Eqs. 14–23 and Thm. 1 Journal of Cloud Computing version of record https://link.springer.com/article/10.1186/s13677-024-00645-5

## Slide 8
EEDO의 GD 결정은 두 갈래다
P2의 GD 부분은 local CPU와 radio offload를 따로 고른다. HAP allocation은 다음 슬라이드에서 다룬다
현재 상태
Q, H, R, P, V
GD local
f와 D_l 선택
GD radio
D_o threshold
GD action
local + offload
GD controls
f, D_l, D_o
근거 paper pp. 6–7, Eqs. 23–29 and Alg. 1
08
Notes: 8. EEDO의 GD 결정은 두 갈래다 발표 대본 P2의 세 결정은 f, D_o, C입니다. 이 화면은 그중 각 GD가 구하는 local CPU와 offloading control만 보여 줍니다. 두 결과는 GD의 f, D_l, D_o controls로 읽습니다. HAP allocation은 별도의 shared-capacity scheduling이며 다음 슬라이드에서 설명합니다. 따라서 세 subproblem이라는 말을 모든 처리 단계가 독립적으로 동시에 물리 실행된다는 뜻으로 읽지 않습니다. 공개 출처 paper | pp. 6–7, Eqs. 23–29 and Alg. 1 Journal of Cloud Computing version of record https://link.springer.com/article/10.1186/s13677-024-00645-5

## Slide 9
결정 1: local CPU frequency
Eq. 25는 backlog가 크면 CPU를 올리려 하지만, CPU와 queue가 주는 상한으로 clip한다
P2의 local 항은 V xi f³ tau - Q f tau / phi 다
stationary candidate는 square-root of Q divided by 3Vxi phi 다
최종 f는 candidate를 f* 이하로 clip한다
f*는 min of Q phi / tau and f_max 다
local service는 D_l = f tau / phi 로 바뀐다
Q가 큰 쪽은 service를 요구하고, V가 큰 쪽은 energy를 더 중시한다
local CPU rule은 backlog와 CPU 에너지의 균형이며, 장치 한계를 넘지 않는다
근거 paper p. 6, Eqs. 24–25
09
Notes: 9. 결정 1: local CPU frequency 발표 대본 Eq. 25를 수식 형태 그대로 외우기보다 두 clipping을 읽는 것이 좋습니다. stationary candidate는 Q divided by 3Vxi phi의 square root입니다. Q가 커질수록 CPU를 더 쓰게 하고, V 또는 xi, phi가 커질수록 덜 쓰게 합니다. 그러나 결과는 f_max뿐 아니라 그 slot에 Q가 허용하는 양에도 묶입니다. 이 rule은 논문의 CPU energy model에서 나온 것이므로 다른 CPU power model에도 같은 closed form이 자동으로 성립한다고 말할 수 없습니다. 공개 출처 paper | p. 6, Eqs. 24–25 Journal of Cloud Computing version of record https://link.springer.com/article/10.1186/s13677-024-00645-5

## Slide 10
결정 2: offload는 threshold rule
Eq. 27은 한 계수의 부호로 ‘rate 한계까지 보낼지, 0일지’를 정한다
계수 | 0 이하이면 | 0 초과이면 | 직관
V P/R - Q + H | D_o = min(R tau, Q) | D_o = 0 | radio cost - GD urgency + HAP congestion
Q 증가 | offload 쪽으로 | 해당 없음 | GD backlog가 크면 보낼 유인이 큼
H 증가 | 해당 없음 | local 쪽으로 | HAP backlog는 보내기를 억제
P/R 증가 | 해당 없음 | local 쪽으로 | 비싸거나 느린 radio는 억제
offload-only가 아닌 이유는 H와 P/R가 같은 방향으로 무조건 전송을 막을 수 있기 때문이다
근거 paper p. 6, Eqs. 26–27
10
Notes: 10. 결정 2: offload는 threshold rule 발표 대본 이 표의 첫 행은 Eq. 27의 정확한 threshold입니다. Q는 device가 밀려 있는 정도라서 offload를 촉진하지만, H는 HAP도 밀려 있음을 뜻해서 offload를 억제합니다. P/R는 bit당 전송 energy에 해당하는 요소입니다. 따라서 signal rate가 좋고 H가 비어 있으며 Q가 크면 보내고, 그 반대면 보내지 않는 two-choice rule입니다. 공개 출처 paper | p. 6, Eqs. 26–27 Journal of Cloud Computing version of record https://link.springer.com/article/10.1186/s13677-024-00645-5

## Slide 11
결정 3: HAP의 남은 CPU를 배정하기
Algorithm 1은 유한 capacity C_h 안에서 H backlog가 긴 eligible GD부터 처리한다
01
capacity
C_h = f_h,max tau / phi_h
02
priority
V l_1 - H 오름차순 sort
03
eligible
계수 0 이하인지 확인
04
allocate
C = min(H, C_h)
05
repeat
C_h를 줄이고 다음 GD
HAP은 무한 service 대신, 한 slot의 shared capacity를 priority 순으로 나눈다
근거 paper pp. 6–7, Eqs. 28–29 and Alg. 1
11
Notes: 11. 결정 3: HAP의 남은 CPU를 배정하기 발표 대본 Eq. 28은 HAP allocation coefficient가 V l_1 - H임을 보여 줍니다. Algorithm 1은 먼저 HAP이 그 slot에 처리할 수 있는 total C_h를 정하고, coefficient가 작은 GD부터 살핍니다. eligible이면 min of H and remaining C_h만큼 배정하고 C_h를 줄입니다. 이 반복 때문에 HAP subproblem에는 shared-resource scheduling의 순서가 있습니다. 공개 출처 paper | pp. 6–7, Eqs. 28–29 and Alg. 1 Journal of Cloud Computing version of record https://link.springer.com/article/10.1186/s13677-024-00645-5

## Slide 12
Algorithm 1의 한 slot 읽는 순서
결정 규칙과 queue update를 분리하면 ‘보낸 task가 언제 H에 더해지는지’를 혼동하지 않는다
01
관측
A, Q, H, R, P를 읽음
02
GD CPU
Eq. 25로 f와 D_l
03
GD radio
Eq. 27로 D_o
04
HAP 배정
C_h와 Eq. 29
05
queue 갱신
Q는 Eq. 7, H는 Eq. 8
Eq. 8은 H에서 C를 뺀 뒤 D_o를 더한다. 새 offload를 먼저 service하지 않는다
근거 paper pp. 4, 7; Eqs. 7–8 and Alg. 1
12
Notes: 12. Algorithm 1의 한 slot 읽는 순서 발표 대본 Algorithm 1은 input으로 A, Q, H를 받고, 각 GD의 CPU와 offloading을 구한 뒤 HAP capacity를 배정합니다. 마지막에 queues가 갱신됩니다. Eq. 8의 algebra는 max(H-C,0)+D_o입니다. 따라서 이 deck에서는 같은 slot에 새 D_o가 먼저 HAP service를 받는 것처럼 가르치지 않습니다. 이는 queue update 식을 읽기 위한 모델상의 순서입니다. 공개 출처 paper | pp. 4, 7; Eqs. 7–8 and Alg. 1 Journal of Cloud Computing version of record https://link.springer.com/article/10.1186/s13677-024-00645-5

## Slide 13
구성 예시: 한 GD의 decision 계산
아래 값은 Eq. 25, 27, 29를 손으로 확인하기 위한 invented teaching trace다
입력 | 값 | 계산 | 결정
queue | Q=6, H=4 | 기존 backlog | 현재 상태
CPU | V=xi=phi=tau=1, f_max=1 | sqrt(6/3)=sqrt(2)≈1.41 | f=1, D_l=1
radio | R tau=3, V P/R=2 | 2 - 6 + 4 = 0 | D_o=3
HAP | C_h=2, V l_1=2 | 2 - 4 = -2 | C=2
각 수는 예시일 뿐이다. 핵심은 square-root clip, offload 부호, HAP priority의 세 규칙이다
근거 paper pp. 4, 6; Eqs. 5, 25, 27, 29; teaching toy
13
Notes: 13. 구성 예시: 한 GD의 decision 계산 발표 대본 이 슬라이드부터는 논문 실험값이 아니라 명시적으로 구성한 toy trace입니다. CPU candidate는 square root of 2, 약 1.41이지만 f_max 1로 clip됩니다. Radio coefficient는 0이므로 Eq. 27에서 capacity 3만큼 offload합니다. HAP coefficient는 음수이고 capacity가 2이므로 2만 service합니다. unit을 1로 둔 것은 계산을 단순화한 것이며 원문 simulation을 재현하지 않습니다. 공개 출처 paper | pp. 4, 6; Eqs. 5, 25, 27, 29; teaching toy Journal of Cloud Computing version of record https://link.springer.com/article/10.1186/s13677-024-00645-5

## Slide 14
구성 예시: 두 queue의 다음 값
A=2를 더하고, Eq. 7과 Eq. 8을 각각 적용한다
queue | update | 계산 | 다음 값
GD Q | max(Q-D_l-D_o,0)+A | max(6-1-3,0)+2 | 4
HAP H | max(H-C,0)+D_o | max(4-2,0)+3 | 5
남은 C_h | C_h-C | 2-2 | 0
읽는 법 | H의 service 뒤 D_o 유입 | 새 작업도 H에 남음 | 순서 경계
D_o=3을 보냈어도 HAP은 C=2만 처리했다. 그래서 H는 4에서 5로 커질 수 있다
근거 paper p. 4, Eqs. 7–8; teaching toy
14
Notes: 14. 구성 예시: 두 queue의 다음 값 발표 대본 이 다음 값은 앞 슬라이드의 toy를 계속 계산한 것입니다. GD Q는 local 1과 offload 3을 빼고 new arrival 2를 더해 4가 됩니다. HAP H는 기존 4에서 service 2를 뺀 다음 new offload 3을 더해 5가 됩니다. 이 예시는 offload가 항상 end-to-end backlog를 즉시 낮추지는 않는다는 점을 보여 줍니다. 공개 출처 paper | p. 4, Eqs. 7–8; teaching toy Journal of Cloud Computing version of record https://link.springer.com/article/10.1186/s13677-024-00645-5

## Slide 15
V trade-off: theorem이 실제로 말하는 것
Theorem 2는 arrival rate lambda plus epsilon과 Lemma 1의 조건 아래 energy와 average queue의 upper bound를 준다
energy: E_EEDO ≤ E* + Z/V
average queue: J-bar ≤ [Z + V(E-hat - E-check)] / epsilon
첫 bound는 V가 커질수록 Z/V 항이 작아진다
둘째 bound는 V를 포함하므로 backlog cost가 커질 수 있다
epsilon, E-hat, E-check, Z와 Lemma 1의 존재 조건이 식에 들어간다
따라서 ‘V를 키우면 항상 더 좋다’는 결론은 theorem의 내용이 아니다
핵심 trade-off는 energy gap의 1/V 항과 queue bound의 V 항을 함께 읽는 데 있다
근거 paper p. 7, Lemma 1 and Thm. 2; Eqs. 30–32
15
Notes: 15. V trade-off: theorem이 실제로 말하는 것 발표 대본 Theorem 2의 두 식은 강력하지만 조건부입니다. 논문은 Lemma 1의 independent stochastic decision과 arrival rate lambda plus epsilon을 사용합니다. 첫 식은 average energy가 optimum에 Z/V만큼 더해진다고 말하고, 둘째는 queue upper bound에 V가 들어감을 말합니다. 이론은 formal model 위의 trade-off를 보이며, 어떤 실제 네트워크에서도 arbitrary V가 최적이라는 보장은 아닙니다. 공개 출처 paper | p. 7, Lemma 1 and Thm. 2; Eqs. 30–32 Journal of Cloud Computing version of record https://link.springer.com/article/10.1186/s13677-024-00645-5

## Slide 16
시뮬레이션 envelope
정적 HAP이 1 km × 1 km remote zone의 무작위 GD를 서비스하는 특정 setting이다
범주 | 원문 값 | 범주 | 원문 값
HAP | 20 km, CPU 20 GHz | GD CPU | 1 GHz
radio | 0.1 GHz carrier, 100 MHz | power | 0.01–0.2 W
arrival | uniform [0,1.8] × 10^6 bit | slot | tau=1 s
model | phi=1000 cycles/bit | energy | xi=10^-27, l_1=10^-4 J/bit
channel | LoS/NLoS loss 0.1/21 | noise | sigma²=10^-13 W
결과는 이 channel, CPU, arrival, static-HAP setting에 한정되며 자동 이전되지 않는다
근거 paper p. 8, Evaluation and Table 2
16
Notes: 16. 시뮬레이션 envelope 발표 대본 여기에는 Fig. 2부터 9를 읽기 위한 핵심 parameter만 모았습니다. 원문은 HAP이 정해진 elevation에서 static하다고 합니다. task arrival, transmit power, CPU, bandwidth 등도 구체적으로 고정하거나 분포로 둡니다. simulation이므로 battery model이나 HAP mobility를 포함한 현실의 모든 조건을 대표한다고 해석하지 않습니다. 공개 출처 paper | p. 8, Evaluation and Table 2 Journal of Cloud Computing version of record https://link.springer.com/article/10.1186/s13677-024-00645-5

## Slide 17
V를 바꾼 결과: 낮은 energy, 높은 queue
Figs. 2–3은 논문의 simulation에서 V가 커질수록 이 두 지표가 반대 방향으로 움직임을 보인다
V 증가 | energy | mean queue | 원문 해석
더 작음 | 상대적으로 큼 | 상대적으로 작음 | queue를 더 강하게 해소
더 큼 | 감소 추세 | 증가 추세 | energy를 더 우선
공통 | simulation curve | simulation curve | Theorem 2의 trade-off와 부합
Fig. 2–3의 방향 요약일 뿐, 특정 V를 보편적 최적값으로 제시하지 않는다
근거 paper p. 8, Figs. 2–3 and Thm. 2
17
Notes: 17. V를 바꾼 결과: 낮은 energy, 높은 queue 발표 대본 Figure 2에서는 V가 커질수록 energy consumption이 낮아지고, Figure 3에서는 mean queue length가 높아집니다. 논문은 이를 Eq. 31–32의 결과와 align된다고 설명합니다. 그래프의 축을 임의의 production KPI나 exact recommended V로 바꾸지 않고, energy와 backlog 사이의 관찰된 방향성으로 읽는 것이 안전합니다. 공개 출처 paper | p. 8, Figs. 2–3 and Thm. 2 Journal of Cloud Computing version of record https://link.springer.com/article/10.1186/s13677-024-00645-5

## Slide 18
부하와 GD 수가 늘면 무엇이 보이나
Figs. 4–7은 높은 arrival multiplier와 더 많은 GD에서 energy와 mean queue가 커지는 simulation을 보여 준다
변화 | energy | mean queue | 원문의 이유
arrival alpha: 0.6→1.0 | 증가 | 증가 | 더 많은 task 도착
GD 수: 50→120 | 증가 | 증가 | HAP processing capacity 유한
arrival-rate runs | equilibrium 관찰 | equilibrium 관찰 | Figs. 4–5의 해석
EEDO는 부하를 없애지 않고, 유한 capacity 아래 부하 변화에 대응하는 제어다
근거 paper pp. 8–9, Figs. 4–7
18
Notes: 18. 부하와 GD 수가 늘면 무엇이 보이나 발표 대본 Figure 4–5에서는 alpha 0.6, 0.8, 1.0을 비교합니다. Figure 6–7에서는 GD 수 50부터 120을 바꿉니다. energy와 queue가 모두 늘 수 있다는 사실은 모순이 아닙니다. 작업이 더 많이 들어오거나 더 많은 device가 HAP capacity를 공유하면 처리해야 할 양이 커집니다. 논문의 ‘equilibrium’ 설명도 해당 simulation의 observation으로 한정합니다. 공개 출처 paper | pp. 8–9, Figs. 4–7 Journal of Cloud Computing version of record https://link.springer.com/article/10.1186/s13677-024-00645-5

## Slide 19
비교 실험: energy만 보면 틀릴 수 있다
Figs. 8–9는 네 policy의 energy curve와 queue curve를 함께 놓아야 한다
policy | 작동 | energy만 볼 때 | queue와 함께 읽기
Local-only | 새 task를 local 처리 | energy가 더 큼 | EEDO는 이와 비교해 절감
Offload-only | 새 task를 HAP으로 전송 | 낮아 보일 수 있음 | finite HAP capacity로 queue 증가
GTCO-21 | greedy offload | 낮아 보일 수 있음 | 과도한 offload로 queue 증가
EEDO | threshold + priority | 절감 목표 | reported run에서 stability 유지
낮은 energy curve만 보지 말고, backlog가 계속 쌓이는지도 함께 확인해야 한다
근거 paper pp. 9–10, Figs. 8–9
19
Notes: 19. 비교 실험: energy만 보면 틀릴 수 있다 발표 대본 이 비교의 교육 포인트는 Offload-only가 Figure 8에서 낮은 energy를 보일 수 있어도 Figure 9에서 queue가 계속 커진다는 점입니다. GTCO-21도 많은 task를 HAP에 보내려다 finite capacity를 넘는다고 원문은 설명합니다. EEDO는 Local-only보다 energy를 낮추면서 queue stability를 유지한다고 보고됩니다. 이는 그 simulation baseline과 setting에서의 비교입니다. 공개 출처 paper | pp. 9–10, Figs. 8–9 Journal of Cloud Computing version of record https://link.springer.com/article/10.1186/s13677-024-00645-5

## Slide 20
EEDO가 주장하는 것과 아닌 것
source claim의 범위를 보존하면 online optimization을 과장하지 않고 이해할 수 있다
주장: prior statistics 없이 current Q,H,R,P로 online decision
주장: model의 energy–queue bound 분석
주장: static-HAP simulation의 energy·queue 비교
비주장: reward를 학습하는 generic RL controller
비주장: 모든 실제 HAP network의 latency SLA 보장
비주장: HAP CPU·radio capacity가 무한함
current observation을 쓰는 online rule과 prior statistics 불필요는 양립한다
근거 paper pp. 1, 5–7, 11; Abstract, Eqs. 25–29
20
Notes: 20. EEDO가 주장하는 것과 아닌 것 발표 대본 논문 초록과 conclusion은 future statistical information 없이 online decision을 얻는다고 말합니다. 그러나 equations에는 Q, H, P, R가 들어갑니다. 그래서 이것은 관측이 필요 없는 black box가 아닙니다. 또한 논문은 static HAP와 명시된 channel model의 analysis와 simulation을 제시합니다. field deployment의 universal guarantee나 RL 학습 성능을 주장하지 않습니다. 공개 출처 paper | pp. 1, 5–7, 11; Abstract, Eqs. 25–29 Journal of Cloud Computing version of record https://link.springer.com/article/10.1186/s13677-024-00645-5

## Slide 21
마무리: 세 개의 제어와 한 개의 trade-off
EEDO는 partial offloading을 CPU·radio·HAP service 세 결정으로 나누고, V로 energy와 backlog를 조절한다
문제: remote-zone GD와 하나의 유한 HAP edge server
상태: GD queue Q와 HAP queue H를 분리해 추적
제어: local f, offload D_o, HAP service C
규칙: CPU square-root clip, radio threshold, HAP priority sort
근거: conditional Lyapunov bounds와 static simulation figures
한계: 모델·channel·parameter·static HAP 가정 밖은 별도 검증이 필요
핵심 질문은 ‘얼마나 보낼까’보다, 어디에 backlog가 있고 어떤 energy를 감수할지다
근거 paper pp. 4–11, Eqs. 5–32 and Conclusion
21
Notes: 21. 마무리: 세 개의 제어와 한 개의 trade-off 발표 대본 정리하면 EEDO는 task를 local 혹은 HAP으로 보내는 binary slogan이 아닙니다. partial offloading과 HAP allocation을 포함해 세 개의 decision을 동시에 관리합니다. GD Q와 HAP H를 분리해서 보는 이유는 radio가 부담을 없애는 대신 HAP에 옮길 수 있기 때문입니다. 적용을 검토할 때에는 current-state measurements, capacity, channel model, latency requirement가 이 논문의 가정과 맞는지 별도로 확인해야 합니다. 공개 출처 paper | pp. 4–11, Eqs. 5–32 and Conclusion Journal of Cloud Computing version of record https://link.springer.com/article/10.1186/s13677-024-00645-5