## Slide 1
Labidus: Streaming Async Instruction RISC-V Overlay
Labidus: RISC-V Overlay with Streaming Asynchronous Custom Instructions
Gongjin Sun, Seongyoung Kang, Jane He, Se-Min Lim, and Sang-Woo Jun (2025)
Software-defined FPGA overlay에서 긴 operator latency와 범용 control overhead를 함께 줄이는 구조
근거 asap2025 p. 57, title and abstract
01
Notes: 1. Labidus: Streaming Async Instruction RISC-V Overlay 발표 대본 Labidus는 FPGA 위에 RISC-V soft processor cluster를 만들고, application에 맞춘 custom operator를 자동 구성하는 overlay입니다. 연구 질문은 software programming의 편의성을 유지하면서 application-specific accelerator에 가까운 utilization을 얻을 수 있는가입니다. 이를 위해 asynchronous completion queue, stream-semantic memory, four-core shared operator pool을 결합합니다. 공개 출처 asap2025 | p. 57, title and abstract Labidus: RISC-V Overlay with Streaming Asynchronous Custom Instructions, IEEE ASAP 2025 https://doi.org/10.1109/ASAP65064.2025.00018

## Slide 2
FPGA 개발의 두 비용
Custom hardware와 processor overlay는 서로 다른 비용을 줄인다
접근 | 얻는 것 | 남는 비용
RTL | 응용에 맞춘 pipeline과 data path | 낮은 수준의 hardware design expertise
HLS | C 계열 언어에서 hardware 생성 | 비정규 loop와 control에 상세 guidance 필요
Soft processor overlay | 기존 language와 compiler 활용 | instruction decode와 control logic의 LUT overhead
Labidus는 overlay의 개발 편의성을 유지하면서 control overhead를 줄이는 문제를 다룬다.
근거 asap2025 pp. 57-58, Sections I-II
02
Notes: 2. FPGA 개발의 두 비용 발표 대본 FPGA는 application-specific hardware를 만들 수 있지만 높은 성능을 얻으려면 pipeline과 signal timing을 다뤄야 합니다. HLS도 regular kernel에서는 효과적이지만 dynamic loop bound와 irregular control flow에서는 hardware-aware guidance가 필요할 수 있습니다. Soft processor overlay는 software 개발을 쉽게 만들지만 범용 processor control이 chip resource를 사용해 custom accelerator보다 느리기 쉽습니다. 공개 출처 asap2025 | pp. 57-58, Sections I-II Labidus: RISC-V Overlay with Streaming Asynchronous Custom Instructions, IEEE ASAP 2025 https://doi.org/10.1109/ASAP65064.2025.00018

## Slide 3
Labidus의 설계 목표
01
C kernel
Programmer가 software로 계산을 표현
02
Static analysis
반복되는 operation tree를 분석
03
Custom operators
복잡한 연산을 fused instruction으로 구성
04
High utilization
Stream과 async queue로 실행을 겹침
핵심은 custom operator를 만드는 일보다 계속 바쁘게 유지하는 데 있다.
근거 asap2025 p. 57, Introduction
03
Notes: 3. Labidus의 설계 목표 발표 대본 Labidus는 C kernel의 compute-heavy region을 분석해 application-specific fused operator를 구성합니다. 그러나 복잡한 operator는 latency가 길 수 있으므로, operator를 추가하는 것만으로는 utilization이 높아지지 않습니다. Completion queue와 stream memory가 여러 request를 동시에 진행시키고, shared pool과 trimming이 남는 hardware instance를 줄입니다. 공개 출처 asap2025 | p. 57, Introduction Labidus: RISC-V Overlay with Streaming Asynchronous Custom Instructions, IEEE ASAP 2025 https://doi.org/10.1109/ASAP65064.2025.00018

## Slide 4
Programming model의 시스템 경계
영역 | Labidus가 처리하는 범위 | Programmer 책임
Host software | Generated accelerator를 호출 | Host와 kernel의 interaction 작성
Kernel software | Custom instruction call이 삽입됨 | C code와 compute-heavy region 제공
FPGA hardware | Operator pool과 core cluster 생성 | 현재 library에서는 offload region 지정
현재 Labidus는 host-kernel 연결과 offload 구간을 완전히 자동화하지 않는다.
근거 asap2025 pp. 58-59, Section III-A
04
Notes: 4. Programming model의 시스템 경계 발표 대본 Paper의 programming environment는 kernel software에 적용됩니다. Host software는 accelerator를 호출하고 data movement를 조정하며, 이 부분의 interaction은 programmer에게 남습니다. 또한 current library에서는 operator pool로 보낼 code region을 programmer가 표시해야 합니다. Legacy code에서 custom kernel을 자동 추출하는 기능은 future work입니다. 공개 출처 asap2025 | pp. 58-59, Section III-A Labidus: RISC-V Overlay with Streaming Asynchronous Custom Instructions, IEEE ASAP 2025 https://doi.org/10.1109/ASAP65064.2025.00018

## Slide 5
C kernel에서 두 산출물까지
Static analysis는 hardware와 software를 함께 바꾼다
C kernel
계산 구간을 지정
Hardware path
Operator pool HDL 생성
Software path
Async call을 kernel에 삽입
Compile
Vivado와 GCC를 사용
Deployment pair
Bitfile과 kernel binary
근거 asap2025 pp. 58-59, Section III-A
05
Notes: 5. C kernel에서 두 산출물까지 발표 대본 Static analysis tool은 두 output을 만듭니다. Hardware path에서는 application-specific operator pool이 포함된 HDL을 만들고, software path에서는 같은 계산을 asynchronous custom instruction으로 표현하도록 kernel을 수정합니다. 두 산출물은 각각 HDL compiler와 GCC로 compile되어 FPGA bitfile과 core가 실행할 kernel binary가 됩니다. 공개 출처 asap2025 | pp. 58-59, Section III-A Labidus: RISC-V Overlay with Streaming Asynchronous Custom Instructions, IEEE ASAP 2025 https://doi.org/10.1109/ASAP65064.2025.00018

## Slide 6
Haversine loop의 fused operator 생성
Operation tree를 leaf부터 묶되 two inputs와 one output 형태를 유지한다
static analysis
C loop
좌표와 K개 center의 거리 계산
Operation tree
sin, cos, sqrt, multiply를 분석
Fused operators
sinsq
coscos
arcsrt
Operator pool
응용에 필요한 instance만 배치
Fused operator는 수십 cycle latency를 가질 수 있어도 매 cycle 새 input을 받을 수 있다.
근거 asap2025 pp. 58-59, Fig. 1 and Section III-A
06
Notes: 6. Haversine loop의 fused operator 생성 발표 대본 Figure 1의 K-means Haversine loop에서 Labidus는 sinsq, coscos, arcsrt를 찾습니다. Sinsq는 두 각도의 차이를 sin 제곱으로 바꾸고, coscos는 두 cosine을 곱하며, arcsrt는 마지막 arcsine과 square root를 묶습니다. 이 복잡한 operator들은 dozens of cycles latency를 가질 수 있지만 fully pipelined라 매 cycle 새 input을 받을 수 있습니다. 다음 단계의 문제는 이 throughput을 실제로 채우는 것입니다. 공개 출처 asap2025 | pp. 58-59, Fig. 1 and Section III-A Labidus: RISC-V Overlay with Streaming Asynchronous Custom Instructions, IEEE ASAP 2025 https://doi.org/10.1109/ASAP65064.2025.00018

## Slide 7
FPGA 배치와 실행 lifecycle
01
Configure FPGA
Generated HDL bitfile을 load
02
Load kernels
Compiled binary를 모든 core에 배치
03
Copy input
Host가 PCIe로 FPGA DRAM에 전송
04
Start cores
모든 core에 start signal 전달
05
Return results
FPGA DRAM에서 host로 복사
Evaluation 대상은 host와 PCIe로 연결된 FPGA accelerator card다.
근거 asap2025 p. 59, Section III-B
07
Notes: 7. FPGA 배치와 실행 lifecycle 발표 대본 Host는 먼저 FPGA에 generated bitfile을 configure하고 kernel binary를 cores에 load합니다. Input은 PCIe를 통해 FPGA의 local DRAM으로 복사하고, host가 모든 core를 시작시킵니다. 결과도 PCIe를 통해 host로 돌아옵니다. 따라서 paper가 평가한 system은 standalone embedded device가 아니라 host-connected accelerator card입니다. 공개 출처 asap2025 | p. 59, Section III-B Labidus: RISC-V Overlay with Streaming Asynchronous Custom Instructions, IEEE ASAP 2025 https://doi.org/10.1109/ASAP65064.2025.00018

## Slide 8
Host, memory, Labidus tile의 연결
실선은 host input을 DRAM까지, 점선은 start/control과 fabric connectivity를 보인다
host boundary
FPGA mesh
local memory
input data
to FPGA DRAM
start/control
2D mesh
Host software
Data copy와
start를 제어
PCIe controller
2D mesh endpoint
host link
DRAM controller
2D mesh endpoint
local FPGA DRAM
Labidus tile
2D mesh endpoint
core cluster
Tile 내부 ring과 tile 간 2D mesh가 서로 다른 network level을 이룬다.
근거 asap2025 p. 59, Fig. 3 and Section IV
08
Notes: 8. Host, memory, Labidus tile의 연결 발표 대본 Section III-B의 runtime 순서는 host input을 PCIe로 FPGA DRAM에 복사한 뒤 모든 core에 start signal을 보내는 것입니다. 따라서 실선은 Host software에서 PCIe controller를 거쳐 DRAM controller까지의 input data만 보입니다. 점선 start/control은 core가 있는 tile로 가는 제어 경로입니다. Figure 3의 PCIe controller, DRAM controller, tile은 2D mesh endpoint이므로 점선 양방향 2D mesh는 fabric connectivity만 뜻하며 host input이 tile로 복제된다는 뜻이 아닙니다. Result는 DRAM과 PCIe를 거쳐 반대 방향으로 host에 돌아갑니다. Tile 내부 core들은 ring이고, core 수는 configurable이지만 default는 four입니다. 공개 출처 asap2025 | p. 59, Fig. 3 and Section IV Labidus: RISC-V Overlay with Streaming Asynchronous Custom Instructions, IEEE ASAP 2025 https://doi.org/10.1109/ASAP65064.2025.00018

## Slide 9
4-core tile과 shared operator pool
one tile
RV32I cores
core 0
core 1
core 2
core 3
Per-core resources
cache 0 and queue 0
cache 1 and queue 1
cache 2 and queue 2
cache 3 and queue 3
Shared operator pool
네 core가 같은 hardware units 사용
Operator를 core마다 복제하지 않고 공유해 낮은 utilization의 instance를 줄인다.
근거 asap2025 pp. 57 and 59, Fig. 3
09
Notes: 9. 4-core tile과 shared operator pool 발표 대본 Default tile에는 four RV32I cores가 있고, 각 core는 stream-semantic cache와 completion queue를 가집니다. Custom operator pool은 tile 단위로 공유됩니다. Static analysis는 application이 실제로 쓰는 operator와 상대 frequency를 보고 instance 수를 줄입니다. Sharing은 utilization을 높이는 방법이지만, request routing과 queue가 함께 있어야 여러 cores의 long-latency request를 감당할 수 있습니다. 공개 출처 asap2025 | pp. 57 and 59, Fig. 3 Labidus: RISC-V Overlay with Streaming Asynchronous Custom Instructions, IEEE ASAP 2025 https://doi.org/10.1109/ASAP65064.2025.00018

## Slide 10
Core 안의 data path와 control path
구성요소 | 주요 역할 | 연결되는 대상
RV32I core | Custom op와 memory command issue | Completion queue와 local mem
Completion queue | Slot reservation과 async result 정렬 | Operator pool과 stream cache
Stream cache | Off-chip burst를 stream으로 공급 | Router, DRAM, completion queue
Operator pool | Fused computation을 pipeline 실행 | Tile의 four cores가 공유
RV32I core는 control을 issue하고, queue와 cache가 data readiness를 흡수한다.
근거 asap2025 pp. 59-60, Figs. 4-5
10
Notes: 10. Core 안의 data path와 control path 발표 대본 Figure 4와 Figure 5를 함께 보면 RV32I core는 program control과 request issue를 담당합니다. Completion queue는 operator request를 slot에 연결하고 result readiness를 추적합니다. Stream cache는 off-chip data burst를 공급하며 normal RISC-V local memory와 분리되어 있습니다. Operator pool은 실제 fused computation을 수행합니다. 공개 출처 asap2025 | pp. 59-60, Figs. 4-5 Labidus: RISC-V Overlay with Streaming Asynchronous Custom Instructions, IEEE ASAP 2025 https://doi.org/10.1109/ASAP65064.2025.00018

## Slide 11
Asynchronous completion queue의 기본 동작
Operation issue 순서와 result completion 시점을 분리한다
queue state
Issue
Custom op 요청 생성
Reserve tail
Slot과 epoch 예약
Continue
다음 command issue
Async fill
Operator가 slot 채움
Read head
Ready result 사용
t
t+1
t+2
t+3
later
Result가 head에 도달하기 전에 ready되면 operator latency를 다른 work와 겹칠 수 있다.
근거 asap2025 pp. 59-60, Fig. 4 and Section IV-A
11
Notes: 11. Asynchronous completion queue의 기본 동작 발표 대본 Operation을 issue하면 completion queue tail에 slot을 예약합니다. Core는 result를 기다리지 않고 다음 custom operation이나 memory request를 issue합니다. Operator가 끝나면 response가 예약한 slot을 채우고, program이 head에서 ready result를 읽습니다. Reserved slot이 아직 incomplete라면 read는 stall하므로 asynchronous semantics가 latency 자체를 제거하는 것은 아닙니다. 공개 출처 asap2025 | pp. 59-60, Fig. 4 and Section IV-A Labidus: RISC-V Overlay with Streaming Asynchronous Custom Instructions, IEEE ASAP 2025 https://doi.org/10.1109/ASAP65064.2025.00018

## Slide 12
Circular buffer와 epoch tracking
01
Reserve slot
Tail 위치를 request에 연결
02
Tag epoch
현재 wrap generation을 request에 기록
03
Tail wraps
Buffer 끝에서 global epoch 증가
04
Response arrives
Address와 epoch가 slot을 식별
05
Check readiness
Old epoch slot과 new result를 구분
Epoch는 같은 physical slot을 여러 바퀴 재사용할 때 completion generation을 구분한다.
근거 asap2025 p. 60, Section IV-A
12
Notes: 12. Circular buffer와 epoch tracking 발표 대본 Completion queue는 fixed-size BRAM circular buffer입니다. Tail이 buffer 끝을 지나면 같은 physical address를 다시 쓰므로 address만으로는 old result와 new reservation을 구분하기 어렵습니다. Labidus는 global epoch를 wrap 때 증가시키고 request와 response에 epoch를 붙입니다. Slot epoch가 이전 generation이면 아직 새 request가 complete되지 않은 것으로 판단합니다. 공개 출처 asap2025 | p. 60, Section IV-A Labidus: RISC-V Overlay with Streaming Asynchronous Custom Instructions, IEEE ASAP 2025 https://doi.org/10.1109/ASAP65064.2025.00018

## Slide 13
Latency hiding이 성립하는 조건
조건 | 성립할 때 | 깨질 때
Operator pipeline | 긴 latency에도 매 cycle input 수용 | Initiation interval이 길면 공급률 감소
In-flight capacity | Queue가 여러 request를 유지 | Queue가 차면 새 request가 대기
Head readiness | Head 도달 전에 result complete | Incomplete head read에서 stall
Input stream | Cache와 repeat가 새 operand 공급 | 같은 register value만 반복
Labidus는 single-operation latency보다 pipeline utilization을 개선하는 구조다.
근거 asap2025 pp. 58-60, Figs. 2 and 4
13
Notes: 13. Latency hiding이 성립하는 조건 발표 대본 Long-latency operator가 fully pipelined라면 latency와 throughput을 분리할 수 있습니다. Queue capacity가 여러 request를 담고 input stream이 매 cycle 새 operand를 주면 core는 기다리는 시간을 다른 issue work와 겹칠 수 있습니다. 반대로 incomplete head를 읽거나 queue가 가득 차면 stall합니다. 따라서 paper의 표현은 latency hiding이지 latency elimination이 아닙니다. 공개 출처 asap2025 | pp. 58-60, Figs. 2 and 4 Labidus: RISC-V Overlay with Streaming Asynchronous Custom Instructions, IEEE ASAP 2025 https://doi.org/10.1109/ASAP65064.2025.00018

## Slide 14
교육용 M=3 streaming trace
원문 Figure 2의 M-input block을 세 input으로 펼친 constructed example
01
Issue sinsq x3
Inputs 0, 1, 2의 request를 연속 생성
02
Stream results
Ready sinsq 값을 queue에서 cache로 이동
03
Issue coscos x3
동시에 다음 세 input을 operator에 공급
04
Wait for first ready
첫 coscos가 complete된 뒤 multiply 시작
M=3은 실행 순서를 설명하는 예시이며 measured cycle count나 speedup이 아니다.
근거 asap2025 pp. 58-59, Fig. 2 and Section III-A
14
Notes: 14. 교육용 M=3 streaming trace 발표 대본 원문은 completion queue size M에 맞춰 loop iteration을 M개 block으로 처리합니다. 여기서는 M을 3으로 두고 input 0, 1, 2의 실행 순서를 보여줍니다. Sinsq 결과를 cache로 내보내는 동안 coscos input을 공급하고, 첫 coscos result가 준비되면 multiply stage를 시작합니다. 이 예시는 dependency와 overlap을 설명할 뿐 operator latency를 숫자로 가정하지 않습니다. 공개 출처 asap2025 | pp. 58-59, Fig. 2 and Section III-A Labidus: RISC-V Overlay with Streaming Asynchronous Custom Instructions, IEEE ASAP 2025 https://doi.org/10.1109/ASAP65064.2025.00018

## Slide 15
Multiply stage의 두 operand stream
M=3 constructed example의 같은 index 값을 결합한다
Cached sinsq
sinsq[0..2]를 cache에서 읽음
Queued coscos
coscos[0..2]를 queue에서 읽음
Multiply x3
같은 index의 두 값을 곱함
Three intermediates
다음 distance operator로 전달
근거 asap2025 p. 59, Section III-A
15
Notes: 15. Multiply stage의 두 operand stream 발표 대본 Haversine trace에서 multiply의 한 operand는 cache에 저장한 sinsq result이고 다른 operand는 completion queue에 있는 coscos result입니다. 같은 input index의 두 값을 묶어 multiply를 세 번 실행합니다. 원문은 첫 coscos operation이 첫 multiply issue 전에 complete되면 long coscos latency 때문에 system이 stall하지 않는다고 설명합니다. 공개 출처 asap2025 | p. 59, Section III-A Labidus: RISC-V Overlay with Streaming Asynchronous Custom Instructions, IEEE ASAP 2025 https://doi.org/10.1109/ASAP65064.2025.00018

## Slide 16
Stream-semantic memory path
Burst request가 word별 load/store instruction을 줄인다
data stream
Router and DRAM
Off-chip data burst를 반환
Stream cache
Burst와 uncached bypass를 관리
Stream registers
x29
x30
x31
Queue and operators
연속 operand를 consume
Stream cache는 normal RISC-V local memory와 분리되고 completion queue 전용으로 연결된다.
근거 asap2025 p. 60, Fig. 5 and Section IV-B
16
Notes: 16. Stream-semantic memory path 발표 대본 Labidus는 off-chip access를 word가 아니라 burst로 request합니다. Stream-semantic cache는 RISC-V core의 normal memory hierarchy에 포함되지 않고 completion queue에 연결됩니다. Software가 x29, x30, x31 중 하나를 반복해 읽으면 burst의 다음 word가 이어서 나오고, 반복 write는 write burst를 만듭니다. 세 register만 확장해 hardware overhead를 제한합니다. 공개 출처 asap2025 | p. 60, Fig. 5 and Section IV-B Labidus: RISC-V Overlay with Streaming Asynchronous Custom Instructions, IEEE ASAP 2025 https://doi.org/10.1109/ASAP65064.2025.00018

## Slide 17
Memory request immediate의 12-bit 구성
Field | Bits | 역할
Burst length | 6 | 한 request가 다룰 stream 길이
Repeat count | 5 | 같은 memory region의 반복 접근 횟수
Uncached flag | 1 | Cache 대신 BRAM bypass queue 사용
Burst와 repeat가 memory command 수를 줄이고 uncached bit가 bypass 여부를 정한다.
근거 asap2025 p. 60, Section IV-B
17
Notes: 17. Memory request immediate의 12-bit 구성 발표 대본 Modified I-type과 S-type memory instruction의 12-bit immediate는 6-bit burst length, 5-bit repeat count, 1-bit uncached flag로 나뉩니다. Repeat count는 coefficient처럼 같은 memory region을 여러 번 읽을 때 유용합니다. Uncached request는 off-chip access가 cache를 오염시키지 않도록 bypass queue로 보냅니다. 이 encoding은 operator custom instruction의 R-type encoding과 구분해야 합니다. 공개 출처 asap2025 | p. 60, Section IV-B Labidus: RISC-V Overlay with Streaming Asynchronous Custom Instructions, IEEE ASAP 2025 https://doi.org/10.1109/ASAP65064.2025.00018

## Slide 18
Operator repeat와 stream의 결합
One RISC-V issue
Repeat count를 함께 encode
Operator repeat
Pool이 같은 op를 연속 실행
Memory burst
Cache가 새 operand를 연속 공급
Stream registers
x29, x30, x31에서 값 갱신
Overlapped work
Core control과 pool 실행을 겹침
근거 asap2025 pp. 60-61, Section IV-C
18
Notes: 18. Operator repeat와 stream의 결합 발표 대본 Operator command의 repeat field는 한 issue로 같은 operator를 여러 번 실행하게 합니다. 그러나 normal register를 쓰면 같은 operand에 같은 computation을 반복할 뿐입니다. Memory burst와 stream registers가 매 반복마다 다음 value를 공급할 때 operator pool은 새 data를 처리하며, RISC-V core는 그 사이 control이나 memory command를 수행할 수 있습니다. 공개 출처 asap2025 | pp. 60-61, Section IV-C Labidus: RISC-V Overlay with Streaming Asynchronous Custom Instructions, IEEE ASAP 2025 https://doi.org/10.1109/ASAP65064.2025.00018

## Slide 19
Custom operator instruction encoding
R-type field | Labidus의 사용 | 주의점
Register fields | rd, rs1, rs2 register fields | Normal R-type 위치를 유지
func7 | 호출할 operator 선택 | Generated design의 operator 집합
func3 | Operator repeat count | Memory immediate의 repeat와 별도
6-bit opcode | 한 instance에서 최대 64 operator types | Template의 수백 후보 중 사용분만 배정
Generated hardware마다 실제 사용 operator에 opcode를 다시 배정한다.
근거 asap2025 pp. 60-61, Section IV-C
19
Notes: 19. Custom operator instruction encoding 발표 대본 Operator pool은 new R-type opcode로 호출됩니다. Paper는 register fields를 normal R-type처럼 사용하고, func7으로 operation, func3으로 repeat parameter를 encode한다고 설명합니다. Six-bit opcode는 한 generated hardware instance에서 최대 64 operator types를 가리킵니다. Hardware template에 수백 후보가 있어도 application이 쓰는 operator만 generation time에 배정합니다. 공개 출처 asap2025 | pp. 60-61, Section IV-C Labidus: RISC-V Overlay with Streaming Asynchronous Custom Instructions, IEEE ASAP 2025 https://doi.org/10.1109/ASAP65064.2025.00018

## Slide 20
Shared operator pool과 trimming
01
Count operations
Static analysis가 상대 frequency 추정
02
Share per tile
Four cores가 one pool을 사용
03
Choose instances
Operator마다 1개에서 4개 배치
04
Remove idle copies
낮은 utilization의 hardware를 줄임
Trimming은 사용하지 않는 operator와 과도한 core별 복제를 줄인다.
근거 asap2025 p. 61, Section IV-C and Section V-A
20
Notes: 20. Shared operator pool과 trimming 발표 대본 Repeat와 stream이 있어도 모든 operator가 항상 바쁘지는 않습니다. Labidus는 operator를 tile마다 공유하고 static analysis가 relative frequency를 보수적으로 추정해 각 operator를 one to four instances만 둡니다. Paper는 tested configurations에서 trimming으로 performance loss를 관찰하지 않았고 operator utilization이 benchmarks across average로 'over 100% points' 개선됐다고 표현합니다. 산식은 따로 정의되지 않아 이를 정확한 2배나 100 percentage-point 증가로 재해석하지 않습니다. 공개 출처 asap2025 | p. 61, Section IV-C and Section V-A Labidus: RISC-V Overlay with Streaming Asynchronous Custom Instructions, IEEE ASAP 2025 https://doi.org/10.1109/ASAP65064.2025.00018

## Slide 21
Workload별 4-core tile operator 구성
Workload | 공통 arithmetic instances | Application-specific instances
Cholesky | multiply 2, divide 1, add 2, sqrt 1 | none
FIR | multiply 2, add 2 | none
FFT | multiply 2, add 3 | none
K-means | multiply 2, add 2 | sinsq 1, coscos 1, arcsrt 1
Operator pool은 workload마다 달라지는 hardware 구성이다.
근거 asap2025 p. 61, Table I
21
Notes: 21. Workload별 4-core tile operator 구성 발표 대본 Table I는 four Labidus cores가 공유하는 operator instance 수를 보여줍니다. Cholesky는 divide와 square root가 필요하고, FFT는 three adders를 둡니다. K-means Haversine은 common multiply와 add 외에 sinsq, coscos, arcsrt를 하나씩 둡니다. 이 표는 모든 possible operator를 항상 넣지 않는다는 점을 보여줍니다. 공개 출처 asap2025 | p. 61, Table I Labidus: RISC-V Overlay with Streaming Asynchronous Custom Instructions, IEEE ASAP 2025 https://doi.org/10.1109/ASAP65064.2025.00018

## Slide 22
평가 구현과 자원 조건
항목 | Paper configuration | 해석
FPGA platform | Amazon AWS F1, Xilinx Virtex UltraScale | Host-connected accelerator card
Synthesis clock | 250 MHz | 비교 normalization의 기준 clock
Operator-pool LUT | FFT 3.4% to Haversine 4.2% | Workload configuration에 따라 변화
Cache and processor | 160 BRAM blocks, 7% | Four cores, caches, queues의 current setup
모든 resource 수치는 이 FPGA와 current tile configuration에 묶여 있다.
근거 asap2025 p. 61, Section V-A
22
Notes: 22. 평가 구현과 자원 조건 발표 대본 Labidus는 Amazon AWS F1 environment의 Xilinx Virtex UltraScale에서 250 MHz로 합성했습니다. Operator pool의 LUT usage는 FFT에서 3.4%, Haversine에서 4.2% 사이입니다. Four RV32I cores, four stream caches, four completion queues를 포함하는 cache와 processor는 current configuration에서 160 BRAM blocks, 7%를 사용합니다. 다른 FPGA family나 clock에서 같은 percentage를 보장하지 않습니다. 공개 출처 asap2025 | p. 61, Section V-A Labidus: RISC-V Overlay with Streaming Asynchronous Custom Instructions, IEEE ASAP 2025 https://doi.org/10.1109/ASAP65064.2025.00018

## Slide 23
1024-slot latency-hiding resource 비교
Application runtime이 아니라 queue-style control hardware의 LUT estimate다
Design | 조건 | LUT result
Deep-pipeline proxy | 1024-slot reorder buffer, matching ISA change 없음 | More than 80K, about 7%
Labidus tile baseline | 1024-entry completion queue, operator pool 제외 | About 38K, about 3%
Paper는 이 비교를 2배가 넘는 resource-efficiency improvement로 해석한다.
근거 asap2025 p. 61, Section V-A.2
23
Notes: 23. 1024-slot latency-hiding resource 비교 발표 대본 Paper는 similar latency-hiding capability의 resource cost를 보기 위해 simple RISC-V processor에 1024-slot reorder buffer를 더한 proxy를 평가합니다. 이 design은 more than 80K LUTs를 사용합니다. Operator pool을 제외한 1024-size completion queue tile baseline은 about 38K LUTs입니다. 기능과 ISA가 완전히 같은 processor의 application benchmark가 아니므로 2배 runtime speedup으로 읽으면 안 됩니다. 공개 출처 asap2025 | p. 61, Section V-A.2 Labidus: RISC-V Overlay with Streaming Asynchronous Custom Instructions, IEEE ASAP 2025 https://doi.org/10.1109/ASAP65064.2025.00018

## Slide 24
네 application의 비교 조건
Application | Labidus condition | Compared implementations
Cholesky | Sub-matrix 256, matrix fits distributed on-chip memory | OmpSs, RTL, HLS, MicroBlaze
FIR | One independent stream per core | Xilinx, ANL HLS, soft GPU, MicroBlaze
FFT | 256-point FFTs across cores | Xilinx, OpenCL, HLS, RTL, MBx32
K-means | Haversine comparisons across cores | Internal RTL and HLS, published RTL
Figure 6은 서로 다른 publication과 platform을 한 축에서 비교한다.
근거 asap2025 pp. 61-62, Fig. 6 and Section V-B
24
Notes: 24. 네 application의 비교 조건 발표 대본 Cholesky는 DRAM dependency를 제거하기 위해 whole matrix가 distributed on-chip memory에 fit한다고 가정하고 cores가 size-256 sub-matrix streams를 처리합니다. FIR은 core마다 independent stream을 배정합니다. FFT는 256-point FFT이며 published FFT-4 point는 visibility를 위해 resource와 performance를 32배 표시합니다. K-means는 Haversine distance comparison과 cluster assignment를 multiple cores에 분산합니다. 공개 출처 asap2025 | pp. 61-62, Fig. 6 and Section V-B Labidus: RISC-V Overlay with Streaming Asynchronous Custom Instructions, IEEE ASAP 2025 https://doi.org/10.1109/ASAP65064.2025.00018

## Slide 25
Cross-publication normalization의 순서
01
Collect published results
Expert-optimized RTL과 HLS 결과 선택
02
Scale slower clocks
Performance를 250 MHz로 선형 환산
03
Normalize LUT inputs
FPGA family의 LUT input 수를 맞춤
04
Plot performance per LUT
Given resource의 efficiency를 비교
Figure 6은 같은 board의 직접 대결이 아니라 normalization을 포함한 비교다.
근거 asap2025 pp. 61-62, Section V-B.1
25
Notes: 25. Cross-publication normalization의 순서 발표 대본 Paper는 under-optimized baseline을 피하기 위해 published expert implementations를 모읍니다. Slower clock 결과는 250 MHz로 linearly scale하고, FPGA family 차이는 total LUT inputs로 normalize합니다. 예를 들어 100 MHz의 10 GFLOPS를 250 MHz의 25 GFLOPS로 취급합니다. Authors도 이 방법이 완벽하지 않다고 밝히므로, 작은 point 차이를 strict superiority로 해석하면 안 됩니다. 공개 출처 asap2025 | pp. 61-62, Section V-B.1 Labidus: RISC-V Overlay with Streaming Asynchronous Custom Instructions, IEEE ASAP 2025 https://doi.org/10.1109/ASAP65064.2025.00018

## Slide 26
성능 headline과 적용 범위
Paper statement | 직접 조건 | 해석 경계
Over 50x vs MicroBlaze | Chip resource당 performance headline | 모든 workload의 raw runtime ratio가 아님
Almost 10x vs soft GPUs | Published designs와 Cholesky-based normalization | 같은 board의 end-to-end measurement가 아님
RTL is 4-7x faster | Matrix multiplication과 N-body, similar resources | Regular control kernel은 Labidus target이 아님
강점은 irregular control이며 regular dense kernel은 RTL이 앞설 수 있다.
근거 asap2025 p. 57 and pp. 62-63, Sections I and V-B-C
26
Notes: 26. 성능 headline과 적용 범위 발표 대본 Introduction은 chip resource당 performance가 MicroBlaze보다 over 50 times, published soft GPUs보다 almost 10 times라고 요약합니다. Soft-processor comparison은 Cholesky example, favorable baseline configurations, 250 MHz normalization, Labidus의 80% operator utilization assumption을 사용합니다. 반대로 authors는 matrix multiplication과 N-body에서 published RTL cores가 similar resources로 average 4 to 7 times faster였다고 명시합니다. 이 negative result가 target boundary를 선명하게 합니다. 공개 출처 asap2025 | p. 57 and pp. 62-63, Sections I and V-B-C Labidus: RISC-V Overlay with Streaming Asynchronous Custom Instructions, IEEE ASAP 2025 https://doi.org/10.1109/ASAP65064.2025.00018

## Slide 27
온디바이스 hardware 판단에 주는 근거
Paper가 보여주는 것 | Paper만으로 보장할 수 없는 것
FPGA 안에서 RV32I와 custom operator 결합 | Smartphone 또는 MCU deployment
BRAM queue로 many in-flight operations 지원 | Battery와 thermal constraint 충족
Three stream registers와 burst memory path | Host 없이 standalone execution
Workload별 operator generation과 trimming | Hard real-time, DNN, ASIC, NPU superiority
Labidus는 edge accelerator의 설계 재료를 제공하지만 mobile on-device 검증 논문은 아니다.
근거 asap2025 pp. 58-63, Sections III-V
27
Notes: 27. 온디바이스 hardware 판단에 주는 근거 발표 대본 Labidus는 local FPGA fabric에서 software-controlled RV32I cores와 application-specific operators를 함께 구동하는 실제 architecture evidence를 제공합니다. BRAM completion queue와 small stream-register set은 resource-constrained accelerator design에 참고할 수 있습니다. 그러나 evaluated system은 host server와 PCIe-connected FPGA card이며 local DRAM을 사용합니다. Paper에는 smartphone, MCU, battery, thermal, hard real-time, standalone execution measurement가 없습니다. 공개 출처 asap2025 | pp. 58-63, Sections III-V Labidus: RISC-V Overlay with Streaming Asynchronous Custom Instructions, IEEE ASAP 2025 https://doi.org/10.1109/ASAP65064.2025.00018

## Slide 28
Labidus의 전체 연결
01
Analyze C kernel
응용별 fused operator를 선택
02
Generate both paths
Hardware HDL과 modified software 생성
03
Feed streams
Burst와 three registers로 operand 공급
04
Hide latency
Completion queue가 requests를 겹침
05
Share and trim
Four cores의 operator utilization 개선
Labidus의 성능 논리는 compile-time specialization과 runtime latency hiding의 결합이다.
근거 asap2025 pp. 57-63, Sections I-VI
28
Notes: 28. Labidus의 전체 연결 발표 대본 Labidus는 C kernel을 분석해 operator pool hardware와 custom-instruction software를 함께 생성합니다. Runtime에는 burst memory와 stream registers가 operator에 data를 공급하고, completion queue가 long-latency requests를 동시에 진행시킵니다. Four cores가 operator pool을 공유하고 static analysis가 instance 수를 줄입니다. 실험 결과는 2025 paper의 FPGA, workload, normalization 조건 안에서 해석해야 합니다. 공개 출처 asap2025 | pp. 57-63, Sections I-VI Labidus: RISC-V Overlay with Streaming Asynchronous Custom Instructions, IEEE ASAP 2025 https://doi.org/10.1109/ASAP65064.2025.00018