## Slide 1
Learning to Optimize: DNN으로 WMMSE 전력 제어를 근사하기
Learning to Optimize: Training Deep Neural Networks for Wireless Resource Management
Haoran Sun, Xiangyi Chen, Qingjiang Shi, Mingyi Hong, Xiao Fu, Nikos D. Sidiropoulos (2017)
반복 최적화의 channel-to-power mapping을 Deep Neural Network로 학습하는 SPAWC 2017 논문
근거 spawc2017 p. 1, title and abstract
01
Notes: 1. Learning to Optimize: DNN으로 WMMSE 전력 제어를 근사하기 발표 대본 이 발표는 2017년 SPAWC 논문을 대상으로 합니다. 논문은 간섭 채널의 전력 제어에서 WMMSE 알고리즘이 내놓는 전력 벡터를 DNN으로 근사합니다. 전개 순서는 문제와 간섭 구조, WMMSE, supervised label 생성, DNN의 제약 처리, 작은 계산 예시, 정리의 범위, 실험 결과와 한계입니다. 공개 출처 spawc2017 | p. 1, title and abstract IEEE SPAWC 2017 proceedings paper record https://doi.org/10.1109/SPAWC.2017.8227766

## Slide 2
간섭 채널 전력 제어 문제
K개의 송신기와 수신기 쌍이 같은 대역에서 동시에 통신한다
기호 | 논문에서의 뜻 | 결정과 영향
IC | interference channel | 다른 송신기의 신호가 수신기 잡음처럼 들어온다
p_k와 h | power와 channel | 직접 신호와 다른 링크의 간섭을 함께 바꾼다
SINR | 신호 대 간섭 잡음 비 | 각 링크 rate를 정하는 신호 품질
WSR | weighted sum-rate | 모든 링크 rate의 가중 합을 크게 만드는 목적
P_max | 각 송신기의 power budget | 각 p_k는 0과 P_max 사이여야 한다
전력 하나가 두 역할을 하므로 각 링크를 독립적으로 최적화할 수 없다
근거 spawc2017 p. 2, Sec. II-A and Eq. (1)
02
Notes: 2. 간섭 채널 전력 제어 문제 발표 대본 IC는 interference channel의 약자입니다. h_kk는 송신기 k에서 자신의 수신기 k로 가는 direct channel이고, h_kj는 송신기 j에서 수신기 k로 들어오는 interference channel입니다. p_k는 송신 전력이고, 각 수신기는 원하는 신호와 다른 송신기의 간섭 및 noise를 함께 받습니다. 논문은 p 벡터로 weighted sum-rate, 줄여서 WSR을 최대화합니다. 각 송신기는 개별 power budget P_max를 가지며, 총전력 예산을 따로 도입하지 않습니다. 공개 출처 spawc2017 | p. 2, Sec. II-A and Eq. (1) IEEE SPAWC 2017 proceedings paper record https://doi.org/10.1109/SPAWC.2017.8227766

## Slide 3
WSR은 원하는 신호와 간섭을 함께 계산한다
수신기 k의 SINR 분모에는 다른 모든 송신기의 power가 들어간다
channel과 power
{|h_kj|}와 p_1부터 p_K
원하는 신호
|h_kk|^2 p_k
간섭과 noise
j != k의 간섭합 + 잡음
SINR_k
신호 / (간섭 + 잡음)
weighted sum-rate
각 k의 αₖ log(1+SINRₖ) 합
근거 spawc2017 p. 2, Eq. (1)
03
Notes: 3. WSR은 원하는 신호와 간섭을 함께 계산한다 발표 대본 논문의 Eq. (1)은 channel magnitude와 power vector에서 두 항을 병렬로 계산합니다. 분자는 |h_kk| 제곱 곱하기 p_k인 원하는 신호이고, 분모는 j가 k와 다른 모든 |h_kj| 제곱 곱하기 p_j의 합에 noise power sigma_k 제곱을 더한 값입니다. 두 항의 비가 SINR_k이며, 여기에 log 1 더하기를 적용하고 alpha_k로 가중해 모든 k에 대해 합산합니다. 원하는 신호가 간섭 분모를 만들어 내는 순차 관계가 아닙니다. p 벡터의 각 성분은 자신의 direct signal을 높이는 동시에 다른 수신기의 분모에 interference로 들어갑니다. 공개 출처 spawc2017 | p. 2, Eq. (1) IEEE SPAWC 2017 proceedings paper record https://doi.org/10.1109/SPAWC.2017.8227766

## Slide 4
강의용 두 링크 계산 예시
원문 Eq. (1)의 구조를 재계산한 예시이며 원문 실험값은 아니다
01
가정
P_max=1, direct gain=1, cross gain=0.2, noise=0.10
02
feasible power
p=(1, 0.5)로 선택하면 두 값 모두 0과 1 사이
03
링크 1
SINR_1=1/(0.04x0.5+0.10)=8.3333
04
링크 2
SINR_2=0.5/(0.04x1+0.10)=3.5714
05
WSR 항
자연로그 기준 ln(9.3333)+ln(4.5714)=3.7534
두 분모가 서로의 power를 포함하므로 좋은 출력은 하나의 p 벡터여야 한다
근거 spawc2017 p. 2, Eq. (1)
04
Notes: 4. 강의용 두 링크 계산 예시 발표 대본 이 슬라이드의 숫자는 원문 실험이나 WMMSE 출력이 아니라 Eq. (1)을 설명하기 위해 만든 normalized 예시입니다. alpha_1과 alpha_2는 1로 두고, 자연로그를 사용한다고 명시합니다. 직접 채널 크기는 1, cross channel 크기는 0.2이므로 cross gain의 제곱은 0.04입니다. p_1을 1, p_2를 0.5로 놓으면 SINR_1은 8.3333이고 SINR_2는 3.5714입니다. 두 log 항의 합은 약 3.7534입니다. 계산의 핵심은 p_1이 링크 2의 분모에, p_2가 링크 1의 분모에 들어간다는 점입니다. 공개 출처 spawc2017 | p. 2, Eq. (1) IEEE SPAWC 2017 proceedings paper record https://doi.org/10.1109/SPAWC.2017.8227766

## Slide 5
WMMSE는 반복으로 power를 갱신한다
weighted minimum mean-square error 절차에서 v, u, w를 수렴할 때까지 갱신한다
01
v 초기화
0부터 sqrt(P_max) 사이에서 v_0 설정
02
초기 u와 w
v_0로 u_0를 계산한 뒤 w_0 계산
03
v, u, w 반복
v를 먼저 갱신한 뒤 u와 w를 갱신
04
수렴 확인
목적값 변화가 epsilon 이하면 반복 종료
05
최종 power
p_k=(v_k)^2 출력
WMMSE의 반복 계산이 offline label을 만들고 DNN은 그 최종 mapping을 배운다
근거 spawc2017 p. 3, Eqs. (2)-(3) and Fig. 1
05
Notes: 5. WMMSE는 반복으로 power를 갱신한다 발표 대본 WMMSE는 weighted minimum mean-square error의 약자입니다. Weighted sum-rate 문제를 weighted MSE minimization으로 바꾼 뒤 v, u, w를 block coordinate descent로 갱신합니다. Fig. 1은 먼저 v_0를 허용 범위에서 초기화하고, 그 값으로 초기 u_0와 w_0를 계산합니다. 반복 안에서는 v를 갱신한 뒤 u와 w를 차례로 다시 계산하며, 목적값 변화가 epsilon 이하가 되면 멈춥니다. 마지막 power는 p_k=(v_k)^2입니다. 이 논문은 stationary solution을 설명하며 이를 global optimum이라고 부르지 않습니다. 공개 출처 spawc2017 | p. 3, Eqs. (2)-(3) and Fig. 1 IEEE SPAWC 2017 proceedings paper record https://doi.org/10.1109/SPAWC.2017.8227766

## Slide 6
이 논문은 WMMSE 단계를 한 층씩 펼치지 않는다
고정된 초기화에서 channel 입력과 최종 power 출력의 end-to-end mapping을 학습한다
현재 channel
channel magnitude 입력
WMMSE teacher
반복 update로 power label
DNN student
DNN feed-forward mapping
같은 mapping 목표
channel에서 final power
빠른 추론
1회 forward pass
근거 spawc2017 pp. 2-3, Sec. I and Sec. III-A
06
Notes: 6. 이 논문은 WMMSE 단계를 한 층씩 펼치지 않는다 발표 대본 논문은 ISTA처럼 반복 한 번을 neural network 한 층에 명시적으로 대응시키는 unfolding을 하지 않는다고 설명합니다. WMMSE에는 inversion과 projection 같은 복잡한 연산이 포함되므로 그 반복을 단순한 layer로 만들기 어렵다는 것이 저자들의 출발점입니다. 대신 고정된 초기화에서 finite WMMSE procedure가 만드는 channel-to-final-power mapping을 DNN이 end-to-end로 근사합니다. 이 슬라이드의 두 branch는 실제 데이터 생성과 추론의 두 경로를 나타내며, DNN 내부의 각 층이 WMMSE의 한 update를 복제한다는 의미가 아닙니다. 공개 출처 spawc2017 | pp. 2-3, Sec. I and Sec. III-A IEEE SPAWC 2017 proceedings paper record https://doi.org/10.1109/SPAWC.2017.8227766

## Slide 7
WMMSE 출력이 supervised training label이 된다
각 channel realization마다 WMMSE를 실행해 power vector를 저장하고 MSE로 DNN weight를 학습한다
offline label 학습
channel sample
channel magnitude 생성
WMMSE 실행
v0와 stop rule 적용
power label
p label 저장
MSE loss
label-output MSE
DNN weight
RMSprop update
학습 목표는 WSR 값을 직접 높이는 reward가 아니라 WMMSE power label과의 MSE다
근거 spawc2017 p. 4, Sec. III-B Data Generation and Training Stage
07
Notes: 7. WMMSE 출력이 supervised training label이 된다 발표 대본 각 channel realization i에서 논문은 P_max와 sigma_k를 고정하고 WMMSE를 v_k의 초기값 sqrt P_max로 실행합니다. obj_new와 obj_old의 차이가 10의 마이너스 3보다 작아지면 종료합니다. input은 channel magnitude 집합이고 label은 WMMSE가 낸 power vector입니다. DNN은 label과 output 사이 MSE를 최소화합니다. 저자들은 mini-batch RMSprop을 사용하고 decay rate 0.9을 둡니다. 따라서 이 방법은 reinforcement learning의 reward optimization이 아니라 supervised regression입니다. 공개 출처 spawc2017 | p. 4, Sec. III-B Data Generation and Training Stage IEEE SPAWC 2017 proceedings paper record https://doi.org/10.1109/SPAWC.2017.8227766

## Slide 8
DNN은 channel magnitude를 feasible power로 바꾼다
공통 출력은 연속 clipping이며 Gaussian IC 실험에서만 0 또는 P_max로 한 번 더 이산화한다
online inference
input
channel magnitude
layer 1
200 neurons, ReLU
layer 2,3
80, 80 neurons, ReLU
raw z
K raw values
clip과 binary
연속 clip
Gaussian만 binary
Eq. (7)의 연속 clipping과 Gaussian IC 결과의 binary 후처리를 구분해야 한다
근거 spawc2017 pp. 3-4, Fig. 2, Eq. (7), Secs. III-B and IV-B
08
Notes: 8. DNN은 channel magnitude를 feasible power로 바꾼다 발표 대본 논문은 fully connected DNN을 사용합니다. input은 channel coefficient의 magnitude이고 output은 K개의 power allocation입니다. Gaussian IC의 input size는 K 제곱이고, IMAC의 input size는 N 곱하기 K입니다. 보고된 numerical setup은 hidden layer 세 개로 각각 200, 80, 80 neurons이며 hidden activation은 ReLU입니다. Eq. (7)은 모든 출력 z_k를 0과 P_max 사이로 연속 clipping합니다. Gaussian IC 수치 실험에서는 WMMSE 출력이 대체로 binary라는 관찰에 따라 DNN prediction을 0 또는 P_max로 한 번 더 이산화합니다. 논문은 이 binary 후처리를 IMAC 결과에 적용했다고 말하지 않습니다. 연속 clipping은 box constraint를 보장하지만 WSR optimality를 보장하지 않습니다. 공개 출처 spawc2017 | pp. 3-4, Fig. 2, Eq. (7), Secs. III-B and IV-B IEEE SPAWC 2017 proceedings paper record https://doi.org/10.1109/SPAWC.2017.8227766

## Slide 9
Theorem 1은 approximation 가능성의 조건부 주장이다
finite iteration의 각 단계가 continuous이고 입력과 초기화 domain이 compact일 때의 결과다
정리의 요소 | 논문이 말하는 것 | 발표에서 유지할 경계
대상 | y_(t+1)=f_t(y_t,x) 형태의 finite iterative algorithm | 무한 반복이나 임의 algorithm 전체를 뜻하지 않는다
조건 | X와 Y_0가 compact이고 각 f_t가 continuous | 채널 분포 변화나 학습 데이터 부족은 이 조건만으로 해결되지 않는다
결론 | 충분히 큰 one-hidden-layer sigmoid network가 final mapping을 임의 오차까지 근사 | 200/80/80 실험 network의 오차 보장은 아니다
WMMSE 연결 | 각 WMMSE iteration이 continuous라고 확인 | global WSR optimum이나 deployment robustness 정리는 아니다
정리는 end-to-end approximation의 근거이며 finite DNN의 성능 보증을 대신하지 않는다
근거 spawc2017 p. 3, Eqs. (4)-(6) and Theorem 1
09
Notes: 9. Theorem 1은 approximation 가능성의 조건부 주장이다 발표 대본 Theorem 1은 compact input X와 compact initialization set Y_0에서, 각 f_t가 continuous인 finite iterative algorithm의 final mapping F_T를 sufficiently large one-hidden-layer sigmoid network가 uniformly approximate할 수 있다는 형태입니다. 저자들은 WMMSE의 각 iteration이 continuous이므로 이 틀에 들어간다고 설명합니다. 그러나 theorem은 reported 200/80/80 architecture의 exact error, WSR global optimum, train-test distribution mismatch, 혹은 arbitrary deployment의 robustness를 보장하지 않습니다. 이 구분이 실험 결과를 읽을 때 중요합니다. 공개 출처 spawc2017 | p. 3, Eqs. (4)-(6) and Theorem 1 IEEE SPAWC 2017 proceedings paper record https://doi.org/10.1109/SPAWC.2017.8227766

## Slide 10
실험 조건과 구현 환경
수치 결과는 두 channel model과 같은-distribution test protocol에서 얻었다
항목 | 원문 조건 | 해석 범위
구현 | Py3.6, TF1.0, 2 CPU, 2 GPU, 128 GB | GPU는 training만
Gaussian IC | K=10,20,30; 0/P_max 이산화 | Gaussian 결과에만 binary 적용
Practical IMAC | (3,16), (3,24), (3,60), (7,28) | source cell model
data | 시나리오마다 100만 channel | 99% training, 1% validation
test | 주실험은 training과 같은 분포 | K/2 외 shift 미검증
결과는 논문이 정한 simulator와 training-test distribution 관계 안에서 읽어야 한다
근거 spawc2017 p. 4, Sec. IV-A; p. 5, Sec. IV-B
10
Notes: 10. 실험 조건과 구현 환경 발표 대본 논문은 DNN을 Python 3.6.0과 TensorFlow 1.0.0으로 구현했고 한 computer node에 two 8-core Intel CPUs, two Nvidia GPUs, 128 GB memory를 사용했습니다. GPUs는 training time을 줄이는 용도이고 testing에는 쓰지 않았습니다. Gaussian IC는 K 10, 20, 30을 보며, 이 결과에서는 DNN prediction을 0 또는 P_max로 이산화합니다. 논문은 이 binary 후처리를 IMAC에 적용했다고 말하지 않습니다. 각 network scenario에서 channel realization 100만 개를 만들고 99퍼센트를 training, 1퍼센트를 validation으로 사용합니다. 주실험의 testing channel은 training과 같은 distribution에서 만듭니다. Table I에는 K명으로 학습하고 K/2명으로 시험한 별도 행이 있지만, 이는 임의의 distribution shift에 대한 보장을 뜻하지 않습니다. 공개 출처 spawc2017 | p. 4, Sec. IV-A; p. 5, Sec. IV-B IEEE SPAWC 2017 proceedings paper record https://doi.org/10.1109/SPAWC.2017.8227766

## Slide 11
Figure 3: 두 지정 조건에서의 sum-rate CDF
DNN, WMMSE, maximum power, random power를 10,000개 test point에서 비교한다
panel | condition | DNN/WMMSE | interpretation
(a) | Gaussian K=10; binary 후처리 | 97.92% | Fig. 3 CDF average
(b) | IMAC, N=3 K=24 | 93.02% | Fig. 3 CDF average
baseline | RAND, MP | heuristic | DNN CDF가 오른쪽으로 이동
Figure 3의 97.92%와 93.02%는 각 panel의 정의된 조건에 붙는 상대 성능이다
근거 spawc2017 p. 5, Fig. 3 and Sec. IV-C
11
Notes: 11. Figure 3: 두 지정 조건에서의 sum-rate CDF 발표 대본 Figure 3은 10,000 randomly generated testing data point에 대한 empirical CDF입니다. Panel a는 Gaussian IC의 K=10이며 DNN prediction에 0 또는 P_max binary 후처리를 적용합니다. Panel b는 IMAC의 N=3, K=24이고 논문은 여기에 같은 binary 후처리를 적용했다고 말하지 않습니다. Caption은 WMMSE와 비교할 때 평균적으로 Gaussian IC에서 97.92퍼센트, IMAC에서 93.02퍼센트 accuracy를 달성했다고 말합니다. 가로축이 sum-rate이므로 더 높은 rate는 CDF 곡선이 위로 올라간다는 뜻이 아니라 오른쪽으로 이동한다는 뜻입니다. RAND는 random power, MP는 maximum power baseline입니다. 공개 출처 spawc2017 | p. 5, Fig. 3 and Sec. IV-C IEEE SPAWC 2017 proceedings paper record https://doi.org/10.1109/SPAWC.2017.8227766

## Slide 12
Table I: Gaussian IC에서 K가 늘어날 때
WMMSE와 Greedy를 각각 teacher로 학습한 DNN 실험을 함께 제시한다
K | 10 | 20 | 30
DNN sum-rate / WMMSE | 0.9792 | 0.9265 | 0.8566
Greedy 학습 DNN rate / Greedy | 0.9666 | 0.9187 | 0.8521
test time / WMMSE Python | 0.0032 | 0.0016 | 0.0012
test time / WMMSE C | 0.1739 | 0.0517 | 0.0314
Greedy 학습 DNN time / Greedy | 0.0052 | 0.0011 | 0.0005
이 table에서는 K가 커질수록 DNN/WMMSE rate ratio가 0.9792에서 0.8566으로 낮아진다
근거 spawc2017 p. 5, Table I and Sec. IV-D
12
Notes: 12. Table I: Gaussian IC에서 K가 늘어날 때 발표 대본 Table I은 Gaussian IC에서 K가 10, 20, 30일 때의 relative CPU time과 sum-rate를 제공합니다. WMMSE 관련 행은 WMMSE power를 teacher label로 학습한 DNN을 WMMSE와 비교합니다. Greedy 관련 행은 Greedy binary power allocation을 teacher로 삼아 별도로 학습한 DNN을 Greedy와 비교한 실험입니다. 따라서 동일한 WMMSE 학습 DNN의 분모만 Greedy로 바꾼 값이 아닙니다. DNN/WMMSE rate ratio는 0.9792, 0.9265, 0.8566이고, Greedy 학습 DNN/Greedy rate ratio는 0.9666, 0.9187, 0.8521입니다. Table에는 K/2 user test 행도 별도로 있으며 ratio는 0.9922, 0.9278, 0.8777입니다. 공개 출처 spawc2017 | p. 5, Table I and Sec. IV-D IEEE SPAWC 2017 proceedings paper record https://doi.org/10.1109/SPAWC.2017.8227766

## Slide 13
Table II: IMAC에서의 relative sum-rate와 CPU time
각 열은 서로 다른 base-station와 user 수를 가진 source의 simulation condition이다
(N,K) | (3,18) | (3,24) | (7,28) | (3,60)
DNN sum-rate / WMMSE | 0.9532 | 0.9302 | 0.9207 | 0.9058
RAND sum-rate / WMMSE | 0.3362 | 0.3024 | 0.3898 | 0.2316
MP sum-rate / WMMSE | 0.3207 | 0.3026 | 0.3946 | 0.2310
test time / WMMSE Python | 0.0009 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0002
test time / WMMSE C | 0.0322 | 0.0162 | 0.0070 | 0.0032
IMAC table의 DNN/WMMSE rate ratio는 네 조건에서 0.9058부터 0.9532 사이다
근거 spawc2017 p. 5, Table II and Sec. IV-D
13
Notes: 13. Table II: IMAC에서의 relative sum-rate와 CPU time 발표 대본 Table II는 IMAC channel에서 N과 K 조합이 3,18, 3,24, 7,28, 3,60인 네 scenario를 비교합니다. Sec. IV-A의 network-scenario 목록에는 3,16이 인쇄되어 있지만, 이 슬라이드는 Table II에 인쇄된 3,18 열을 그대로 보존합니다. DNN sum-rate relative to WMMSE는 각각 0.9532, 0.9302, 0.9207, 0.9058입니다. RAND와 maximum-power baseline은 해당 table에서 훨씬 낮은 relative sum-rate를 보입니다. DNN test time은 WMMSE Python 대비 0.0009에서 0.0002이고, WMMSE C 대비 0.0322에서 0.0032입니다. 이 값은 source 구현의 relative CPU test time이며 network transmission latency나 edge-device energy를 직접 측정한 값이 아닙니다. 공개 출처 spawc2017 | p. 5, Table II and Sec. IV-D IEEE SPAWC 2017 proceedings paper record https://doi.org/10.1109/SPAWC.2017.8227766

## Slide 14
반복 WMMSE와 DNN forward pass의 test time
offline training 비용과 online test compute를 분리해야 Table I과 II를 올바르게 읽을 수 있다
WMMSE test path
v, u, w 반복 갱신
DNN test path
고정 weight로 1회 추론
같은 test channel
power, rate, CPU time 비교
조건부 결과
source run의 낮은 test time
근거 spawc2017 pp. 1-2, abstract and Sec. I; pp. 4-5, Secs. III-B and IV
14
Notes: 14. 반복 WMMSE와 DNN forward pass의 test time 발표 대본 WMMSE는 각 새 channel realization에서 v, u, w의 block-coordinate update를 반복합니다. DNN은 offline training 뒤 network weight를 고정하고 test channel을 forward pass에 넣습니다. 이 차이가 논문이 주장하는 real-time compute advantage의 근거입니다. 그러나 label generation과 network training은 별도 offline 비용입니다. 논문은 GPU를 training에 사용했고 testing에는 사용하지 않았다고 명시합니다. Table I과 Table II의 test-time ratio는 그러한 source implementation 비교에서 읽어야 하며, end-to-end radio latency나 mobile device energy measurement로 바꾸어 말할 수 없습니다. 공개 출처 spawc2017 | pp. 1-2, abstract and Sec. I; pp. 4-5, Secs. III-B and IV IEEE SPAWC 2017 proceedings paper record https://doi.org/10.1109/SPAWC.2017.8227766

## Slide 15
논문이 남긴 적용 범위와 다음 질문
저자들은 이 결과를 preliminary step으로 두고 distribution shift와 더 어려운 signal design을 후속 과제로 남긴다
DNN은 WMMSE final power label을 배운다. global WSR solver 증명은 없다.
train-test distribution mismatch는 저자들이 남긴 future question이다.
200/80/80 architecture와 source hyperparameter는 보편 설계가 아니다.
실험 대상은 IC와 IMAC scalar power control이며 beamforming은 future work다.
test time은 end-to-end latency나 battery energy를 측정하지 않는다.
핵심은 matched simulation에서 WMMSE mapping을 빠르게 근사한 결과다
근거 spawc2017 p. 5, Sec. V
15
Notes: 15. 논문이 남긴 적용 범위와 다음 질문 발표 대본 논문 결론은 현재 작업을 DNN과 관련 learning algorithm의 능력을 이해하기 위한 very preliminary step이라고 표현합니다. 저자들은 test distribution이 training distribution과 다른 scenario, DNN complexity를 더 줄이는 방법과 depth의 theoretical justification, 그리고 IC나 IMAC beamforming 같은 더 challenging problem으로의 extension을 질문으로 제시합니다. 발표에서는 DNN이 WMMSE label을 잘 모사했다는 empirical conclusion과 broader optimization or deployment claims를 구분합니다. 공개 출처 spawc2017 | p. 5, Sec. V IEEE SPAWC 2017 proceedings paper record https://doi.org/10.1109/SPAWC.2017.8227766

## Slide 16
논문의 전체 구조
복잡한 iterative optimizer를 offline teacher로 사용하고 online에는 constrained DNN inference를 둔다
01
IC
모든 power가 WSR의 signal과 interference를 함께 바꾼다
02
WMMSE teacher
channel에서 stationary power allocation을 반복 계산한다
03
supervised dataset
WMMSE output을 power label로 저장하고 MSE로 학습한다
04
DNN inference
새 channel을 한 번 통과시켜 raw power를 만든다
05
feasible action
Eq. (7) clipping으로 각 p_k를 0과 P_max 사이에 둔다
빠른 forward pass는 offline WMMSE label과 power clipping에 기반한다
근거 spawc2017 pp. 1-5, abstract; Eqs. (1), (4)-(7); Tables I-II
16
Notes: 16. 논문의 전체 구조 발표 대본 마지막으로 논문의 argument를 한 문장씩 연결합니다. IC 전력 제어에서는 p 벡터가 모든 link의 WSR에 coupled effect를 냅니다. WMMSE는 반복으로 stationary power allocation을 만들고, 논문은 그 final output을 label로 하여 DNN을 MSE supervised learning으로 훈련합니다. Testing에서는 새 channel을 DNN에 한 번 통과시켜 power를 얻고 Eq. 7로 각 output을 feasible interval에 clip합니다. Table I과 II의 낮은 test-time ratio는 이 offline-online 분리에서 나옵니다. 이 결과의 범위는 source의 matched simulation protocol과 WMMSE-teacher target에 묶여 있습니다. 공개 출처 spawc2017 | pp. 1-5, abstract; Eqs. (1), (4)-(7); Tables I-II IEEE SPAWC 2017 proceedings paper record https://doi.org/10.1109/SPAWC.2017.8227766