## Slide 1
LyDROP: WP-MEC 부분 오프로딩의 온라인 제어
Online Partial Computation Offloading Optimization in Wireless Powered Mobile Edge Computing Network
Lu Sun, Rina Liang, Liangtian Wan, Kaihui Liu, Zhaolong Ning, Jie Wang (2026)
무선 전력, 부분 에너지 분할, uplink 시간을 함께 정해 데이터 큐를 다룬다
근거 ieee-paper title, abstract
01
Notes: 1. LyDROP: WP-MEC 부분 오프로딩의 온라인 제어 발표 대본 이 발표는 LyDROP이 어떤 온라인 WP-MEC 문제를 풀려 하는지, 부분 오프로딩 비율과 연속 자원을 어떻게 나누는지, DNN과 모델 기반 최적화가 어떤 순서로 협력하는지를 소개합니다. LyDROP은 이 논문의 이름이며, 다른 유사 약칭의 MEC 방법과 같은 모델이라고 가정하지 않습니다. 공개 출처 ieee-paper | title, abstract IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking paper record https://doi.org/10.1109/TCCN.2025.3612741

## Slide 2
왜 매 frame마다 다시 결정해야 하는가
channel과 새 task 도착이 변하면, 전력 수확과 데이터 처리의 균형도 함께 바뀐다
01
현재 channel
수확 가능한 에너지 E가 달라진다
02
기다리는 data
현재 queue Q가 service의 가치를 바꾼다
03
공유 frame
WPT 시간과 모든 uplink 시간이 경쟁한다
04
온라인 control
이번 frame의 delta, a, tau를 선택한다
LyDROP은 고정된 offload 선택이 아니라 매 frame의 공동 자원 결정을 다룬다
근거 ieee-paper pp. 1–4, §§1–3
02
Notes: 2. 왜 매 frame마다 다시 결정해야 하는가 발표 대본 논문은 시간에 따라 달라지는 channel과 random task arrival이 있는 wireless powered MEC를 다룹니다. AP가 먼저 WPT를 하고 WD가 local computing 또는 AP offloading을 수행하는 한 frame에서, partial-offload decision delta, WPT duration a, transmission time tau를 함께 정합니다. 여기서 frame 안의 단계들은 순서이지, 동일한 물리 시간 간격을 뜻하는 축이 아닙니다. 공개 출처 ieee-paper | pp. 1–4, §§1–3 IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking paper record https://doi.org/10.1109/TCCN.2025.3612741

## Slide 3
한 frame의 물리적 분할: 전력 수확에서 service까지
AP의 WPT 시간 a가 에너지 E를 만들고, E와 uplink 시간 tau가 local·offload service를 결정한다
one WD, one frame
AP WPT
WPT: a
power transfer
energy E
E=sigma P_a h aT
channel h
split delta
local (1-d)E
offload dE
uplink tau
tau_i per WD
a+sumtau<=1
data D
D=D_L+D_O
D <= Q
a, delta, tau는 서로 다른 자원 결정이며 하나의 offload label로 합치면 안 된다
근거 ieee-paper pp. 4–5, Eqs. 1–9
03
Notes: 3. 한 frame의 물리적 분할: 전력 수확에서 service까지 발표 대본 이 그림은 원문의 system model을 교육용으로 압축한 관계도입니다. E는 현재 frame의 WPT와 channel로 얻는 에너지이고, delta는 그 에너지를 local과 offloading에 나누는 비율입니다. tau는 uplink에 쓸 시간 비율입니다. 원문은 AP execution time과 result feedback delay를 경량·저부하 조건에서 무시하므로, 그림의 service가 모든 실제 MEC latency를 포괄한다고 해석하면 안 됩니다. 공개 출처 ieee-paper | pp. 4–5, Eqs. 1–9 IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking paper record https://doi.org/10.1109/TCCN.2025.3612741

## Slide 4
delta: binary route가 아닌 연속 에너지 분할
0과 1 사이의 delta는 local과 offload 처리량을 같은 frame에 함께 만들 수 있다
harvested E
현재 frame에서
쓸 수 있는 에너지
delta = 0
모든 E를 local
D = D_L
0 < delta < 1
E를 두 branch에 분할
D = D_L + D_O
delta = 1도 가능
모든 E를 offload에
배정할 수 있다
partial decision
어떤 비율이 좋은지는
h, Q, a, tau에 의존
근거 ieee-paper pp. 4–5, Eqs. 1–6
04
Notes: 4. delta: binary route가 아닌 연속 에너지 분할 발표 대본 원문의 delta_i는 WD i가 harvested energy 중 computation offloading에 쓰는 비율입니다. 1-delta_i는 local computation에 배정됩니다. 따라서 중간값은 task 전체를 반으로 자르는 별도 routing label이 아니라 에너지 분할에서 local과 offloaded data가 동시에 처리되는 partial-offloading decision입니다. delta를 CPU frequency나 transmit power로 부르면 원문 변수의 역할이 바뀝니다. 공개 출처 ieee-paper | pp. 4–5, Eqs. 1–6 IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking paper record https://doi.org/10.1109/TCCN.2025.3612741

## Slide 5
service는 현재 data와 frame budget을 넘을 수 없다
새 arrival은 이번 service 뒤 queue에 들어오므로 actor의 현재 state와 구분된다
제약 또는 상태 | 의미 | 잘못 읽기 쉬운 점
a + sum tau <= 1 | WPT와 모든 WD uplink가 한 frame을 공유 | 각 WD가 tau를 독립 선택하지 않는다
D_i <= Q_i(t) | 현재 queue에 있던 data만 service 가능 | 이번 arrival을 미리 처리하지 않는다
Q_i(next) = Q_i - D_i + R_i | service 뒤 새 arrival을 더한 data queue | virtual energy queue가 아니다
actor state xi | current h와 Q | R은 actor input으로 명시되지 않는다
queue update의 순서를 지켜야 partial offloading의 인과관계가 보인다
근거 ieee-paper pp. 4–6, Eqs. 9–11
05
Notes: 5. service는 현재 data와 frame budget을 넘을 수 없다 발표 대본 원문 queue는 data queue입니다. D_i는 현재 frame 시작 시 쌓인 Q_i(t)를 넘을 수 없고, service가 끝난 뒤 new task arrival R_i가 더해집니다. DNN input은 h와 Q로 정의되어 있으며, current R은 actor input 목록에 없습니다. 논문은 수확 에너지를 해당 frame에서 소진하는 rate model을 사용하므로, controller state에 inter-frame battery state나 virtual energy queue를 추가하지 않습니다. 공개 출처 ieee-paper | pp. 4–6, Eqs. 9–11 IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking paper record https://doi.org/10.1109/TCCN.2025.3612741

## Slide 6
강의용 한 WD 계산: 분할·제약·queue를 함께 확인한다
아래 수치는 논문 실험값이 아니라 식의 인과관계를 보이는 재계산 예시다
01
energy
a=0.5이면 E=0.5×4×1×0.5×1 = 1 J
02
split
delta=0.5로 local과 offload에 각 0.5 J
03
service
D_L=1.587, D_O=1.098, total D=2.685 bits
04
causal checks
a+tau=0.75<=1, D=2.685<=Q=3
05
next queue
arrival R=0.2 뒤 Q(next)=3−2.685+0.2=0.515
수확 에너지, shared time, 현재 queue 검사를 통과한 뒤에만 새 arrival을 더한다
근거 ieee-paper pp. 4–6, Eqs. 1–10
06
Notes: 6. 강의용 한 WD 계산: 분할·제약·queue를 함께 확인한다 발표 대본 이 예시는 한 WD와 normalized frame T=1을 가정한 강의용 계산입니다. sigma=0.5, P_a=4, h=1, tau=0.25, k=0.125, phi=1, B=1, chi=1, N_0=0.1로 두면 E=1 J입니다. delta=0.5일 때 source 식에서 local service는 1.587 bits, offloaded service는 1.098 bits입니다. 값들은 radio calibration이나 원문 측정치가 아닙니다. 계산 목적은 service 제약 D<=Q와 arrival-after-service 순서를 확인하는 것입니다. 공개 출처 ieee-paper | pp. 4–6, Eqs. 1–10 IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking paper record https://doi.org/10.1109/TCCN.2025.3612741

## Slide 7
P1의 장기 목표를 P2의 현재 frame score로 읽는다
Lyapunov drift-plus-penalty는 queue backlog와 weighted computation rate를 같은 frame 결정에 넣는다
수준 | 원문의 질문 | 발표에서 읽을 핵심
P1 long run | weighted rate를 높이고 strong data-queue stability를 만족 | 장기 목표와 제약을 정의한다
Lyapunov L | data queue 제곱합으로 congestion을 표현 | 큰 Q는 미처리 data가 많음을 뜻한다
P2 per frame | Q_i + V omega_i로 현재 rate를 가중 | backlog와 rate 선호를 함께 반영
V > 0 | penalty scaling parameter | 실험 tuning 관찰을 보장으로 바꾸지 않는다
P2는 이번 frame의 candidate를 비교하는 score이며 learned-policy 최적성 정리는 아니다
근거 ieee-paper p. 6, Eqs. 11–16; Lemma 1
07
Notes: 7. P1의 장기 목표를 P2의 현재 frame score로 읽는다 발표 대본 P1은 long-term average weighted computation rate 최대화와 strong data-queue stability를 함께 둡니다. Lemma 1은 drift-plus-penalty upper bound를 유도하고, 상수항을 제외해 P2의 per-frame maximization을 얻습니다. P2 score의 Q_i 항은 backlog가 큰 WD service를 더 가치 있게 만들고 V omega_i 항은 weighted rate를 반영합니다. inspected source에는 학습된 DNN policy에 대해 O(1/V), O(V) 혹은 approximation-gap을 주는 정리가 보이지 않으므로, 이 슬라이드는 그러한 보장을 주장하지 않습니다. 공개 출처 ieee-paper | p. 6, Eqs. 11–16; Lemma 1 IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking paper record https://doi.org/10.1109/TCCN.2025.3612741

## Slide 8
Q와 V omega가 P2에서 하는 일
P2는 한 WD의 score를 Q_i와 V omega_i가 곱해진 current computation rate로 높이려 한다
Q_i가 크면 오래 기다린 data를 service하는 항의 비중이 커진다.
omega_i는 device별 weighted-rate priority를 표현한다.
V는 rate objective의 scale을 조절하는 control parameter다.
이 score만으로 모든 future channel·arrival을 예측하거나 learned policy의 안정성을 증명하지는 않는다.
P2는 backlog를 반영한 current-frame rate 기준이다
근거 ieee-paper p. 6, Eqs. 14–16; p. 10, Fig. 6
08
Notes: 8. Q와 V omega가 P2에서 하는 일 발표 대본 P2는 sum_i (Q_i(t)+V omega_i) r_i(t)를 maximize하는 형태입니다. 이 슬라이드는 그 식을 새 theorem처럼 확장하지 않고 각 항의 직관만 설명합니다. queue term은 delay나 queue build-up을 고려하기 위한 현재 state의 정보이고, omega는 source가 둔 device weight입니다. Fig. 6의 V sweep은 특정 arrival condition의 simulation 결과이므로 V와 queue의 관계를 일반적 단조 법칙이라고 말하면 안 됩니다. 공개 출처 ieee-paper | p. 6, Eqs. 14–16; p. 10, Fig. 6 IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking paper record https://doi.org/10.1109/TCCN.2025.3612741

## Slide 9
LyDROP: DNN 제안과 model-based 선택
actor는 relaxed delta를 제안하고, critic은 candidate별 P2 resource solve로 최종 joint action을 고른다
one-frame control
state xi
current h
current Q
actor DNN
input h, Q
output d-hat
2K+1 delta
delta list
search
P2 critic
fixed d solve
P2 score G
action
d*, tau*, a*
update Q
critic은 learned value network가 아니라 fixed-delta resource optimizer다
근거 ieee-paper pp. 7–9, Fig. 3; Algorithm 1
09
Notes: 9. LyDROP: DNN 제안과 model-based 선택 발표 대본 Algorithm 1에서 DNN actor는 current h와 Q를 보고 partial-offloading action delta-hat을 출력합니다. Quantization은 2K+1 candidate decisions를 만들고, critic은 각각을 P2의 G로 평가해 maximum candidate를 고릅니다. delta가 고정되면 a와 tau의 resource allocation은 convex problem이 되어 Lagrange duality와 bisection으로 풉니다. 따라서 이 논문의 critic을 neural value network나 PPO critic이라고 부르면 안 됩니다. 공개 출처 ieee-paper | pp. 7–9, Fig. 3; Algorithm 1 IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking paper record https://doi.org/10.1109/TCCN.2025.3612741

## Slide 10
two constructions: fixed vs adopted PNOP
원문은 두 construction을 설명하지만, actual control은 adopted partial NOP candidate set을 쓴다
DNN output delta-hat
각 entry는 0과 1 사이의
partial-offload ratio
fixed interval
Eq. 17 comparison
not adopted
adopted PNOP
0.5-distance order
partial noisy candidates
adopted candidates
2K+1 deltas
score P2
P2 choice
best feasible
action
근거 ieee-paper pp. 7–8, Eqs. 17–20; Table II
10
Notes: 10. two constructions: fixed vs adopted PNOP 발표 대본 Eq. 17은 fixed quantization interval을 설명합니다. 원문이 채택한 partial noisy-order-preserving method는 delta-hat의 entries를 0.5와의 거리로 정렬하고 shifted candidates와 Gaussian white noise를 포함합니다. 이는 binary 0/1 threshold 그림이 아닙니다. Table II에서 noisy method의 weighted sum computation rate는 더 높지만 reported average data queue length도 더 높으므로, noise가 queue를 낮췄다고 말하면 안 됩니다. 공개 출처 ieee-paper | pp. 7–8, Eqs. 17–20; Table II IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking paper record https://doi.org/10.1109/TCCN.2025.3612741

## Slide 11
noisy order: near-0.5 entry의 순서를 사용
교육용 vector는 후보가 여전히 연속 partial ratio임을 보여 주며, 원문의 수치 예시는 아니다
01
relaxed vector
delta-hat = [0.18, 0.47, 0.82]
02
distance
0.5와의 거리로 entry order를 만든다
03
shifted branch
ranked entry에 partial shift를 적용한다
04
noise branch
Gaussian white noise를 더해 candidate를 넓힌다
05
ratio candidates
각 entry가 local·offload energy split을 유지
candidate search는 binary action 조합 나열이 아니라 partial vector 주변의 탐색이다
근거 ieee-paper pp. 7–8, Eqs. 18–20; p. 13, Fig. 16
11
Notes: 11. noisy order: near-0.5 entry의 순서를 사용 발표 대본 이 slide의 vector 값은 teaching sketch이며, paper experiment의 input이 아닙니다. 원문 Eq. 18–20은 distance ordering과 shifted/noisy candidate construction을 정의합니다. Appendix의 Fig. 16은 DNN output에서 0.5에 가까운 entry를 기준으로 residual and absolute-value operation을 설명합니다. 발표에서는 모든 detailed modular operation을 외우기보다, candidate가 partial energy ratio이고 order-preserving noise가 exploration을 위한 방법이라는 구분을 유지하는 편이 중요합니다. 공개 출처 ieee-paper | pp. 7–8, Eqs. 18–20; p. 13, Fig. 16 IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking paper record https://doi.org/10.1109/TCCN.2025.3612741

## Slide 12
fixed delta 뒤의 연속 resource solve
candidate delta가 고정되면 a와 tau를 푸는 P2 subproblem은 convexity를 이용할 수 있다
one candidate
input
fixed delta
current h, Q
P2
maximize G
queue, time
bisection
dual epsilon
monotone
score G
a*, tau*
return G
fixed-delta solver는 candidate 평가용 P2 subproblem을 푼다
근거 ieee-paper pp. 8–9, Eqs. 21–28; Algorithm 2
12
Notes: 12. fixed delta 뒤의 연속 resource solve 발표 대본 P2에서 delta_i가 fixed될 때 a와 tau_i에 대한 problem은 convex로 관찰됩니다. 논문은 Lagrange multiplier epsilon을 도입하고 dual problem을 만든 뒤, Eqs. 26–28과 Algorithm 2의 dichotomy 또는 bisection으로 a star와 tau star를 얻습니다. 이 solver는 actor가 낸 후보 각각의 resource allocation과 G evaluation을 가능하게 합니다. 하지만 DNN candidate generation을 포함한 LyDROP 전체가 original P1의 exact global solver라는 주장은 source가 뒷받침하지 않습니다. 공개 출처 ieee-paper | pp. 8–9, Eqs. 21–28; Algorithm 2 IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking paper record https://doi.org/10.1109/TCCN.2025.3612741

## Slide 13
bisection으로 dual epsilon을 찾는다
Algorithm 2의 목적은 candidate별 timing resource allocation을 빠르게 계산하는 것이다
01
bounds
LB와 UB로 epsilon search interval을 둔다
02
midpoint
epsilon을 midpoint로 잡고 condition Omega를 계산
03
bound update
condition 부호에 따라 LB 또는 UB를 갱신
04
stop
|UB−LB|가 tolerance 이하면 멈춘다
05
resources
a*와 tau*를 계산해 G evaluation에 쓴다
Lambert-W 유도식의 상세 암기는 필요 없지만 fixed-delta 이후의 계산 역할은 알아야 한다
근거 ieee-paper p. 9, Eq. 28; Algorithm 2; Appendix
13
Notes: 13. bisection으로 dual epsilon을 찾는다 발표 대본 Algorithm 2는 epsilon의 lower and upper bound를 두고 반복하며 Omega(epsilon)의 monotonicity를 이용합니다. source는 Lemma 3 뒤 epsilon star를 dichotomy로 얻고 Eqs. 26–27로 tau star와 a star를 계산합니다. Appendix Lemmas 2–3는 Lambert-W를 포함한 derivation을 제공합니다. 이 발표에서는 candidate scoring의 계산 역할을 강조하고, Appendix algebra를 새로운 runtime benchmark나 global guarantee로 확장하지 않습니다. 공개 출처 ieee-paper | p. 9, Eq. 28; Algorithm 2; Appendix IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking paper record https://doi.org/10.1109/TCCN.2025.3612741

## Slide 14
online action과 periodic DNN training
Algorithm 1은 매 frame의 joint action과 replay-memory batch training을 같은 순서에 두지만 역할은 구분한다
과정 | 언제 쓰는가 | 무엇을 하는가
online action | 각 frame의 current h, Q | delta candidate를 평가해 delta*, tau*, a* 실행
queue update | 현재 service 뒤 | D를 반영하고 새 R을 더해 Q 갱신
replay memory | joint action 실행 뒤 | Fig. 3의 (xi, delta) 경험으로 memory 갱신
DNN training | mod(t, gamma)=0일 때 | 갱신된 memory의 sample batch로 학습
training interval gamma와 on-device training latency는 다른 문제다
근거 ieee-paper pp. 7-8, Fig. 3 and Algorithm 1
14
Notes: 14. online action과 periodic DNN training 발표 대본 Algorithm 1은 state input, DNN output, candidate quantization, P2 evaluation, joint action execution, replay memory renewal, periodic DNN training, queue renewal의 순서를 적습니다. Fig. 3은 replay sample을 (xi, delta)로 표시합니다. Algorithm 1은 G(delta, xi)를 추가해 memory를 갱신한다고 적고 그 memory에서 뽑은 batch로 주기적으로 학습하지만, 이를 xi, delta, G라는 세 개 필드를 가진 저장 레코드의 명세로 단정하지 않습니다. gamma는 training interval이며 source는 on-device DNN training latency나 deployed power consumption benchmark를 보고하지 않습니다. current arrival R은 queue renewal에 포함되며 actor input을 구성하는 h,Q와 분리되어 있습니다. 공개 출처 ieee-paper | pp. 7-8, Fig. 3 and Algorithm 1 IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking paper record https://doi.org/10.1109/TCCN.2025.3612741

## Slide 15
실험 결과는 simulator 설정 안에서 읽어야 한다
paper의 rate·queue plots는 WP-MEC field deployment measurement가 아니라 명시된 simulation protocol의 비교다
항목 | 원문 조건 | 해석 경계
implementation | TensorFlow 2.13, Python 3.9 | framework version 자체가 deployment proof는 아니다
system | B=2 MHz, P_a=3 W, T=1 s, V=36 | Table III의 parameter setting이다
channel and arrivals | i.i.d. Rician h, equal-mean exponential arrival | 실제 traffic trace 일반화가 아니다
locations | AP와 WD positions fixed in simulation | mobility와 multi-AP를 직접 검증하지 않는다
그래프의 우위는 source가 지정한 channel, arrival, topology 조건에 묶여 있다
근거 ieee-paper p. 9, Table III; §5
15
Notes: 15. 실험 결과는 simulator 설정 안에서 읽어야 한다 발표 대본 Table III는 bandwidth B=2 MHz, energy efficiency coefficient k_i=10^-26, sigma=0.51, AP transmit power 3 W, phi=100, receiver noise power 10^-10 W, chi=1.1, T=1 s, V=36을 둡니다. channel gain은 i.i.d. Rician distribution이고 task arrivals는 equal mean exponential distribution입니다. 실험에서 AP와 WDs 위치는 fixed입니다. 따라서 발표에서는 simulator result를 real deployed WPT throughput이나 device latency로 바꾸지 않습니다. 공개 출처 ieee-paper | p. 9, Table III; §5 IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking paper record https://doi.org/10.1109/TCCN.2025.3612741

## Slide 16
Table II: noisy choice의 rate·queue 결과
논문은 noisy order-preserving method의 weighted rate가 더 높고 queue가 acceptable하다고 해석한다
quantization | weighted sum rate | average data queue length
order-preserving | 7.6573 | 2.0842
noisy order-preserving | 7.9523 | 3.4037
noisy method는 이 table에서 higher rate를 보였지만 lower queue를 보인 것은 아니다
근거 ieee-paper p. 8, Table II
16
Notes: 16. Table II: noisy choice의 rate·queue 결과 발표 대본 Table II는 order-preserving quantization and noisy-order-preserving quantization을 비교합니다. noisy column has weighted sum computation rate 7.9523 versus 7.6573, while its average data queue length is 3.4037 versus 2.0842. source는 queue backlog가 acceptable range라고 보아 noisy method를 subsequent experiments에 채택합니다. 따라서 noise가 queue를 줄였다는 문장은 table values와 맞지 않습니다. 공개 출처 ieee-paper | p. 8, Table II IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking paper record https://doi.org/10.1109/TCCN.2025.3612741

## Slide 17
K와 V는 paper의 simulation tuning 변수다
candidate count와 drift-penalty scale은 이 연구의 설정에서 실험적으로 선택된다
Table IV의 K=8, 9, 10 CPU computation time은 각각 0.1833, 0.1636, 0.1551이다.
Fig. 5와 Table IV를 바탕으로 authors는 K=10을 선택한다.
Fig. 6은 kappa_i=8 Mbps에서 V가 커질수록 weighted rate가 증가하는 실험 관찰을 보인다.
K=10과 특정 V가 모든 topology·arrival·hardware에서 최적이라는 뜻은 아니다.
parameter selection은 source 조건의 empirical choice이며 일반 규칙이나 theorem이 아니다
근거 ieee-paper pp. 9–10, Table IV; Figs. 5–6
17
Notes: 17. K와 V는 paper의 simulation tuning 변수다 발표 대본 Table IV에는 K value 8, 9, 10의 CPU computation time이 각각 0.1833, 0.1636, 0.1551로 적혀 있고 unit은 table에 printed되지 않습니다. Fig. 5 and Table IV를 결합해 paper는 K=10을 noisy-order-preserving groups 수로 선택합니다. Fig. 6에서는 average task arrival rate kappa_i=8 Mbps로 두고 V를 변화시킵니다. 발표자는 이 result를 universal monotonic rule or hardware benchmark로 부르지 않아야 합니다. 공개 출처 ieee-paper | pp. 9–10, Table IV; Figs. 5–6 IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking paper record https://doi.org/10.1109/TCCN.2025.3612741

## Slide 18
baseline은 queue를 어떤 방식으로 반영하는지에서 다르다
각 baseline 설명은 이 source의 experiment definition에 한정해 읽는다
방법 | partial decision 출발점 | queue와 resource 처리
LyDROP | DNN proposal과 candidate quantization | P2 score로 candidate를 평가
LyCD | random partial decisions | coordinate descent와 dual timing solve
LyRPO | random partial strategies | Lyapunov P2 formulation을 사용
Myopic | current weighted rate | queue backlog를 objective에서 무시
baseline은 candidate 생성과 queue objective를 따로 비교한다
근거 ieee-paper pp. 9–10, §5; Eq. 29
18
Notes: 18. baseline은 queue를 어떤 방식으로 반영하는지에서 다르다 발표 대본 Section 5는 LyDROP을 LyCD, LyRPO, Myopic과 비교합니다. LyCD는 randomly generated partial-offloading decisions부터 coordinate descent and Lagrange duality를 쓰는 baseline으로 설명됩니다. LyRPO is described as randomly generating partial offloading strategies. Myopic solves weighted sum computation rate without queue backlog. 이 표는 generic coordinate-descent or myopic-control definition을 제공하지 않고 paper가 해당 baselines를 구성한 방식만 요약합니다. 공개 출처 ieee-paper | pp. 9–10, §5; Eq. 29 IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking paper record https://doi.org/10.1109/TCCN.2025.3612741

## Slide 19
N 비교: trace와 CPU time을 구분
Figs. 7–9의 rate·queue traces와 Table V의 CPU computation time은 같은 종류의 지표가 아니다
evidence | 원문 조건 또는 값 | 발표에서의 올바른 읽기
Figs. 7–9 | N=10, 20, 30; n=10000 | 각 simulator trace의 rate와 queue 비교
Fig. 7 setting | kappa_i=8 Mbps, omega_i=1 | priority를 넣지 않은 stated condition
Table V | LyCD/LyDROP ratio: 3.68 at N=20, 16.39 at N=30 | program execution time ratio
interpretation | N이 증가한 experiments | MEC end-to-end latency claim이 아니다
CPU program time은 wireless service latency와 다른 지표다
근거 ieee-paper pp. 10–11, Figs. 7–9; Table V
19
Notes: 19. N 비교: trace와 CPU time을 구분 발표 대본 Figs. 7, 8, 9는 N=10, 20, 30 및 n=10000 조건의 algorithm traces를 비교합니다. Fig. 7 본문은 kappa_i=8 Mbps와 omega_i=1을 명시합니다. Table V의 CPU calculation time은 program total execution duration을 set total time으로 나눈 값입니다. source는 N=20에서 LyCD가 LyDROP의 3.68배, N=30에서 16.39배라고 보고합니다. 이 값은 AP-to-WD latency나 energy-harvesting delay가 아니라 computational program-time comparison입니다. 공개 출처 ieee-paper | pp. 10–11, Figs. 7–9; Table V IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking paper record https://doi.org/10.1109/TCCN.2025.3612741

## Slide 20
priority와 arrival sweep도 조건을 붙여 읽는다
source는 weight가 다른 WD와 arrival rate가 다른 scenario에서 rate·queue를 비교한다
experiment | 원문 조건 | 해석 경계
priority | even WD omega=1.2, odd WD omega=1 | 특정 weight assignment의 simulation
arrival sweep | mean arrival을 바꾸어 Figs. 12–13 비교 | offered load 변화 실험
Myopic queue | 8에서 8.25 Mbps로 갈 때 at least two orders larger | unstable points are omitted later
reported result | LyDROP rate·queue plots | 모든 stochastic traffic의 guarantee가 아니다
priority weight와 arrival rate를 말하지 않으면 plot의 queue 차이를 일반화하기 쉽다
근거 ieee-paper pp. 11–12, Figs. 10–13
20
Notes: 20. priority와 arrival sweep도 조건을 붙여 읽는다 발표 대본 Figs. 10과 11은 even-numbered WD에 omega_i=1.2, odd-numbered WD에 1을 둡니다. Figs. 12와 13은 average task arrival을 바꿉니다. source는 average arrival이 8 Mbps에서 8.25 Mbps로 오를 때 Myopic queue가 다른 algorithms보다 최소 두 orders of magnitude 커지며, 이후 unstable points는 그리지 않았다고 설명합니다. 이는 stated simulation series의 evidence이지 trained DNN 전체 부하 안정성 theorem은 아닙니다. 공개 출처 ieee-paper | pp. 11–12, Figs. 10–13 IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking paper record https://doi.org/10.1109/TCCN.2025.3612741

## Slide 21
Melbourne: location-based simulation
real user locations를 활용했지만 WPT field deployment measurement로 읽을 근거는 없다
source는 Melbourne BS 위치를 정하고 주변 latitude·longitude 범위의 816 user groups를 사용한다.
Figs. 14–15는 user count를 바꾸며 네 알고리즘을 비교한다.
location distribution이 균등 거리 가정과 다르다는 점을 experiment input에 반영한다.
실제 AP charging, device battery, MEC execution trace를 현장에서 측정한 결과라고 주장하지 않는다.
real location data와 field deployment evidence는 서로 다른 수준의 근거다
근거 ieee-paper pp. 12–13, Figs. 14–15
21
Notes: 21. Melbourne: location-based simulation 발표 대본 source는 BS location을 latitude/longitude (-37.81517, 144.97476)에 두고, stated coordinate rectangle의 816 groups에서 nearby users를 고릅니다. Figs. 14와 15는 user quantity를 바꾸어 algorithms를 비교합니다. 논문은 Melbourne real-world dataset이라고 부르지만, system model과 reported curves는 location-based simulation evaluation입니다. source는 field WPT measurement, battery trace, production MEC runtime measurement를 보고하지 않습니다. 공개 출처 ieee-paper | pp. 12–13, Figs. 14–15 IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking paper record https://doi.org/10.1109/TCCN.2025.3612741

## Slide 22
모델 가정은 결과를 어디까지 일반화할지 정한다
paper의 positive result와 system omission을 함께 읽어야 LyDROP의 적용 경계를 알 수 있다
가정 또는 omission | 왜 중요한가
same-frame energy use | controller state에 inter-frame battery dynamics를 두지 않는다
one AP, fixed WD locations | mobile·multi-AP coordination을 직접 다루지 않는다
AP compute and feedback delay omitted | task complexity·concurrency가 커지면 schedule 판단이 달라질 수 있다
Lyapunov-guided DNN candidate control | learned policy의 global optimality theorem을 source가 제시하지 않는다
LyDROP은 명시된 WP-MEC model에서의 방법이며 모든 deployment 조건의 보장은 아니다
근거 ieee-paper pp. 5–6, 13–14; §§3, 6
22
Notes: 22. 모델 가정은 결과를 어디까지 일반화할지 정한다 발표 대본 rate derivation에서 paper는 harvested energy를 one time frame 안에서 사용하고 t_i star=T로 둡니다. conclusion은 one AP와 fixed-location WDs를 명시하며 multi-AP 및 mobile-WD case를 future work로 듭니다. p. 5의 AP compute/feedback-delay omission은 lightweight, medium 또는 low load와 low-latency network condition으로 한정됩니다. paper에는 Lemma 1 drift derivation과 fixed-delta solver lemmas가 있지만, every learned DNN candidate policy의 global optimality나 arbitrary deployment condition에서의 asymptotic guarantee theorem은 없습니다. 공개 출처 ieee-paper | pp. 5–6, 13–14; §§3, 6 IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking paper record https://doi.org/10.1109/TCCN.2025.3612741

## Slide 23
LyDROP을 이해하는 네 연결
부분 에너지 분할, data queue, candidate selection, fixed-delta solver가 함께 있어야 논문의 control loop가 완성된다
01
physical split
a가 E를 만들고 delta가 E를 local·offload에 나눈다
02
queue guidance
Q와 V omega가 P2에서 현재 service 가치를 만든다
03
candidate selection
DNN delta-hat에서 2K+1 partial vector를 생성한다
04
resource solve
fixed delta마다 dual/bisection으로 a*, tau*, G를 계산한다
LyDROP은 partial split, queue control, P2 solve를 결합한다
근거 ieee-paper pp. 4–13, §§3–6
23
Notes: 23. LyDROP을 이해하는 네 연결 발표 대본 마지막으로 LyDROP의 변수 역할을 구분합니다. a는 WPT duration, delta는 harvested-energy split, tau는 uplink-time allocation, Q는 real data queue입니다. DNN은 relaxed partial decision을 outputs하고 candidate quantization은 search를 넓힙니다. model-based critic은 fixed candidate를 P2 resource allocation으로 평가합니다. experimental evidence는 paper의 stated simulator와 location-based evaluation 조건에 한정됩니다. 이 구분으로 LyDROP을 단순 binary label 또는 learned-value-critic method로 오해하지 않습니다. 공개 출처 ieee-paper | pp. 4–13, §§3–6 IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking paper record https://doi.org/10.1109/TCCN.2025.3612741