## Slide 1
User-Centric 5G와 Cell-Free Massive MIMO
User-Centric 5G Cellular Networks: Resource Allocation and Comparison with the Cell-Free Massive MIMO Approach
Stefano Buzzi, Carmen D'Andrea, Alessio Zappone (2018)
모든 AP의 협력과 선택된 AP의 협력을 같은 조건에서 비교한다
근거 buzzi-uc-cf-v1 title page and abstract
01
Notes: 1. User-Centric 5G와 Cell-Free Massive MIMO 발표 대본 이 논문은 cell-free massive MIMO의 모든 AP가 모든 사용자를 서비스하는 구조와, 각 AP가 일부 사용자만 고르는 user-centric 구조를 비교합니다. AP와 이동국 모두 여러 안테나를 갖는 설정으로 확장하고, 파일럿 기반 채널 추정, 채널 반전 빔포밍, 상향·하향링크 전력 제어를 하나의 체계로 다룹니다. 공개 출처 buzzi-uc-cf-v1 | title page and abstract User-Centric 5G Cellular Networks: Resource Allocation and Comparison with the Cell-Free Massive MIMO Approach https://arxiv.org/abs/1803.02261v1

## Slide 2
모든 AP가 모든 사용자를 돕는 것이 항상 이득은 아니다
멀리 있는 AP의 낮은 SINR 링크도 전력·연산·backhaul을 사용한다
Cell-free 구조에서는 같은 자원에서 모든 AP가 모든 MS를 공동 서비스한다
서비스 영역이 커지면 일부 AP와 MS 사이의 링크는 매우 약해질 수 있다
약한 링크까지 유지하면 전력과 계산, backhaul 사용량이 늘어난다
User-centric 구조는 AP마다 기여도가 큰 사용자 집합만 남긴다
논문의 출발점은 협력을 없애는 것이 아니라, 도움이 되는 협력만 선택하는 것이다
근거 buzzi-uc-cf-v1 pp. 1–2, §I
02
Notes: 2. 모든 AP가 모든 사용자를 돕는 것이 항상 이득은 아니다 발표 대본 저자들은 cell-free 구조가 cell-edge 문제를 줄이는 장점이 있지만, 모든 AP가 모든 MS를 서비스한다는 가정은 큰 영역에서 비효율적일 수 있다고 지적합니다. User-centric는 단일 AP에 사용자를 고정하는 small cell이 아니라, 선택된 여러 AP가 한 사용자를 계속 공동 서비스하는 구조입니다. 공개 출처 buzzi-uc-cf-v1 | pp. 1–2, §I User-Centric 5G Cellular Networks: Resource Allocation and Comparison with the Cell-Free Massive MIMO Approach https://arxiv.org/abs/1803.02261v1

## Slide 3
이 논문이 확장하고 비교하는 범위
다중 안테나 AP와 MS, 두 협력 범위, 두 링크 방향을 함께 다룬다
축 | 논문 설정 | 핵심 질문
단말 구조 | AP와 MS 모두 multiple antenna | MS가 CSI 없이 수신 가능한가
협력 범위 | CF와 UC | 모든 AP가 필요한가
통신 방향 | downlink와 uplink | 처리·backhaul 차이는 무엇인가
전력 목표 | sum-rate와 minimum-rate | 총량과 fairness를 어떻게 나누는가
기여는 UC 아이디어 하나보다 multi-antenna 처리와 자원 할당의 통합 비교에 있다
근거 buzzi-uc-cf-v1 pp. 1–2, abstract and §I
03
Notes: 3. 이 논문이 확장하고 비교하는 범위 발표 대본 기존의 대표적인 cell-free 비교 논문은 주로 단일 안테나 AP와 사용자를 다뤘습니다. 이 논문은 MS에도 여러 안테나가 있을 때 MS 쪽 채널 추정 없이 수신하도록 채널 반전 빔포밍과 고정 결합기를 제안하고, CF와 UC 양쪽에서 상향·하향 전력 제어를 비교합니다. 공개 출처 buzzi-uc-cf-v1 | pp. 1–2, abstract and §I User-Centric 5G Cellular Networks: Resource Allocation and Comparison with the Cell-Free Massive MIMO Approach https://arxiv.org/abs/1803.02261v1

## Slide 4
시스템 모델의 객체와 집합
M개 AP와 K개 MS가 CPU를 중심으로 협력한다
기호 | 의미 | 어디에서 쓰나
M, K | AP 수, MS 수 | 협력 규모와 power 변수 수
N_AP, N_MS | AP와 MS의 antenna 수 | channel matrix와 stream 처리
K(m) | AP m이 서비스하는 MS 집합 | AP의 송신·local detection 범위
M(k) | MS k를 서비스하는 AP 집합 | MS 수신과 CPU 결합 범위
N | AP마다 고른 강한 MS 수 | N=K이면 CF가 된다
UC는 K(m)과 M(k)를 제한하고, CF는 두 집합을 전체 네트워크로 넓힌 특수 경우다
근거 buzzi-uc-cf-v1 pp. 2–5, Eqs. 16–17
04
Notes: 4. 시스템 모델의 객체와 집합 발표 대본 K(m)은 AP 관점의 서비스 목록이고 M(k)는 사용자 관점의 AP 목록입니다. 논문의 수치 실험에서는 각 AP가 estimated channel Frobenius norm이 큰 N명의 사용자를 고릅니다. N을 K로 두면 모든 AP가 모든 사용자를 서비스하므로 CF 구조가 됩니다. 공개 출처 buzzi-uc-cf-v1 | pp. 2–5, Eqs. 16–17 User-Centric 5G Cellular Networks: Resource Allocation and Comparison with the Cell-Free Massive MIMO Approach https://arxiv.org/abs/1803.02261v1

## Slide 5
같은 AP·MS 배치에서 협력 범위만 바꾼다
CF는 전체 링크를 유지하고 UC는 AP별 선택 집합만 처리한다
공통 무선망
M개 AP, K개 MS, TDD와 같은 채널 모델
Cell-free
각 AP가 K명 모두를 서비스
User-centric
각 AP가 강한 N명만 서비스
같은 평가
rate, sum-rate, minimum-rate
비교
성능과 backhaul 부담을 함께 해석
근거 buzzi-uc-cf-v1 pp. 2–5, §II–III
05
Notes: 5. 같은 AP·MS 배치에서 협력 범위만 바꾼다 발표 대본 두 방식은 같은 영역, 채널 모델, TDD 절차, 안테나 수를 공유합니다. 차이는 AP m이 모든 사용자에게 전송·검출 통계를 만들지, K(m)에 포함된 사용자에게만 만들지입니다. 따라서 결과를 읽을 때 구조 외의 조건이 같다는 점을 먼저 확인해야 합니다. 공개 출처 buzzi-uc-cf-v1 | pp. 2–5, §II–III User-Centric 5G Cellular Networks: Resource Allocation and Comparison with the Cell-Free Massive MIMO Approach https://arxiv.org/abs/1803.02261v1

## Slide 6
설명용 top-2 선택: estimated-channel norm을 정렬한다
아래 숫자는 집합 생성만 보여 주는 발명 예시이며 논문 측정값이 아니다
AP | u1 norm | u2 norm | u3 norm | 선택된 K(m)
AP1 | 0.90 | 0.20 | 0.70 | {u1, u3}
AP2 | 0.30 | 0.80 | 0.60 | {u2, u3}
역방향 집합은 M(1)={AP1}, M(2)={AP2}, M(3)={AP1,AP2}가 된다
근거 buzzi-uc-cf-v1 p. 4, Eqs. 16–17
06
Notes: 6. 설명용 top-2 선택: estimated-channel norm을 정렬한다 발표 대본 논문이 수치 결과에서 사용하는 top-N 규칙을 작은 예로 만든 것입니다. AP1은 norm이 큰 u1과 u3, AP2는 u2와 u3를 고릅니다. 이 norm 값은 설명을 위해 만든 수치이며 SINR, rate, power가 아닙니다. N=3이면 두 AP가 세 사용자 모두를 고르므로 CF가 됩니다. 공개 출처 buzzi-uc-cf-v1 | p. 4, Eqs. 16–17 User-Centric 5G Cellular Networks: Resource Allocation and Comparison with the Cell-Free Massive MIMO Approach https://arxiv.org/abs/1803.02261v1

## Slide 7
설명용 집합을 AP 관점과 사용자 관점으로 읽기
각 AP의 norm 입력에서 top-2 사용자 목록 K(m)을 만든다
AP1
AP2
AP1 norm
u1 0.90, u2 0.20, u3 0.70
K(1)
u1
u3
AP2 norm
u1 0.30, u2 0.80, u3 0.60
K(2)
u2
u3
AP1 relations
AP1-u1
AP1-u3
AP2 relations
AP2-u2
AP2-u3
K(m)은 AP의 작업 범위를, M(k)는 한 사용자를 위해 결합할 AP 범위를 정한다
근거 buzzi-uc-cf-v1 p. 4, Eqs. 16–17
07
Notes: 7. 설명용 집합을 AP 관점과 사용자 관점으로 읽기 발표 대본 앞 슬라이드의 발명 예시를 편집 가능한 네이티브 도식으로 다시 읽습니다. AP별 K(m)을 만든 뒤 사용자별로 역색인하면 M(k)가 됩니다. 실제 시스템은 M개 AP와 K개 사용자에 대해 이 관계를 만들며, 이 예시는 알고리즘의 집합 의미만 설명합니다. 공개 출처 buzzi-uc-cf-v1 | p. 4, Eqs. 16–17 User-Centric 5G Cellular Networks: Resource Allocation and Comparison with the Cell-Free Massive MIMO Approach https://arxiv.org/abs/1803.02261v1

## Slide 8
한 coherence interval의 세 단계
training과 두 data phase의 합이 channel coherence time 안에 들어가야 한다
01
Uplink training
MS가 pilot을 보내고 AP가 channel을 추정
02
Downlink data
AP가 추정 channel로 precoding해 전송
03
Uplink data
MS 전송 → AP local 처리 → CPU 결합
UC와 CF는 같은 시간 절차를 쓰며, 각 단계에 참여하는 AP-user 링크 수가 다르다
근거 buzzi-uc-cf-v1 pp. 2–3, §II and §III
08
Notes: 8. 한 coherence interval의 세 단계 발표 대본 논문은 TDD coherence interval을 uplink channel estimation, downlink transmission, uplink transmission으로 나눕니다. 세 단계의 전체 길이는 coherence time을 넘을 수 없습니다. CPU 결합은 uplink 데이터 처리의 마지막 연산이며, UC에서는 선택된 AP의 통계만 합칩니다. 공개 출처 buzzi-uc-cf-v1 | pp. 2–3, §II and §III User-Centric 5G Cellular Networks: Resource Allocation and Comparison with the Cell-Free Massive MIMO Approach https://arxiv.org/abs/1803.02261v1

## Slide 9
Pilot-matched channel estimation
각 AP는 수신 pilot과 사용자 pilot을 맞춰 local channel estimate를 만든다
01
MS pilot
각 MS가 N_MS개 row의 pilot을 전송
02
AP observation
모든 user channel과 noise가 Y_m에 합쳐짐
03
Pilot match
Y_m에 user k pilot의 conjugate transpose 적용
04
G_hat(k,m)
desired channel과 contamination, noise가 남음
추정은 AP에서 끝나며 channel estimate 자체를 CPU나 MS로 보내지 않는다
근거 buzzi-uc-cf-v1 pp. 3–4, Eqs. 7–11
09
Notes: 9. Pilot-matched channel estimation 발표 대본 Equation 9의 pilot-matched 추정기는 AP의 관측 Y_m에 사용자 k의 pilot을 맞춥니다. 결과에는 원하는 G(k,m), 다른 사용자의 non-orthogonal pilot이 만든 교차항, noise가 포함됩니다. 이 계산은 모든 AP에서 모든 사용자에 대해 수행된 뒤, 실제 전송·검출 참여 범위가 CF 또는 UC에 따라 달라집니다. 공개 출처 buzzi-uc-cf-v1 | pp. 3–4, Eqs. 7–11 User-Centric 5G Cellular Networks: Resource Allocation and Comparison with the Cell-Free Massive MIMO Approach https://arxiv.org/abs/1803.02261v1

## Slide 10
Pilot 길이 부족은 contamination을 남긴다
완전 직교 조건과 논문이 사용하는 현실적 조건을 구분한다
조건 | estimate에 남는 것 | 논문 해석
tau_p >= K times N_MS | desired channel과 noise | 완전 직교에 필요한 차원 조건
사용자 내부 row 직교 | 같은 MS의 stream 구분 | 논문이 유지하는 조건
사용자 간 pilot 비직교 | 다른 user channel 교차항 | pilot contamination 발생
tau_p < tau_c | training 시간 제한 | coherence interval 일부만 사용
UC가 링크 수를 줄여도 pilot contamination이 자동으로 사라지는 것은 아니다
근거 buzzi-uc-cf-v1 pp. 3–4, Eqs. 9–11
10
Notes: 10. Pilot 길이 부족은 contamination을 남긴다 발표 대본 논문은 모든 사용자 pilot row가 pairwise orthogonal이려면 tau_p가 K times N_MS 이상이어야 한다고 설명합니다. 실제로는 training이 coherence interval의 일부여야 하므로 이 조건이 보통 어렵습니다. 따라서 각 사용자의 내부 row는 직교하지만 서로 다른 사용자 pilot은 비직교인 최대길이 sequence를 사용하고 contamination을 포함해 평가합니다. 공개 출처 buzzi-uc-cf-v1 | pp. 3–4, Eqs. 9–11 User-Centric 5G Cellular Networks: Resource Allocation and Comparison with the Cell-Free Massive MIMO Approach https://arxiv.org/abs/1803.02261v1

## Slide 11
Downlink: AP의 channel inversion과 MS의 고정 결합
MS가 instantaneous CSI를 추정하지 않아도 data stream을 결합하도록 설계한다
01
Local estimate
AP m이 G_hat(k,m)을 보유
02
Channel inversion
estimate로 precoder Q(k,m) 계산
03
Power coefficient
eta(k,m)로 AP-user 전력 조절
04
Air interface
CF 전체 AP 또는 UC M(k)가 전송
05
Fixed combiner
MS는 channel-independent L_k로 결합
Channel-dependent 처리는 AP에 두고, MS는 고정 구조와 channel hardening에 의존한다
근거 buzzi-uc-cf-v1 pp. 3–4, Eqs. 12–20
11
Notes: 11. Downlink: AP의 channel inversion과 MS의 고정 결합 발표 대본 AP는 estimated channel을 true channel처럼 사용해 Equation 12의 channel-inversion precoder를 계산합니다. CF는 모든 AP가 사용자 k에게 보내고 UC는 M(k)의 AP만 보냅니다. MS의 L_k는 channel realization과 무관한 고정 구조입니다. 이 설계는 MS-side channel estimation을 요구하지 않는 것이 목적입니다. 공개 출처 buzzi-uc-cf-v1 | pp. 3–4, Eqs. 12–20 User-Centric 5G Cellular Networks: Resource Allocation and Comparison with the Cell-Free Massive MIMO Approach https://arxiv.org/abs/1803.02261v1

## Slide 12
Channel hardening이 MS-side CSI를 대신하는 범위
많은 AP의 합성 효과가 안정적이라는 가정 아래 fixed combiner를 사용한다
TDD reciprocity로 uplink channel estimate를 downlink precoding에 쓴다
여러 AP의 기여가 합쳐지면 effective channel 변동이 완화될 수 있다
MS는 downlink pilot 없이 fixed L_k로 각 stream group을 coherent sum한다
논문은 perfect hardware reciprocity calibration을 전제로 둔다
Hardening이 모든 밀도·주파수·antenna 배치에서 완벽하다는 보장은 아니다
MS-side CSI 대신 AP 처리와 channel hardening에 의존한다
근거 buzzi-uc-cf-v1 pp. 2–4, §II and Eqs. 12–20
12
Notes: 12. Channel hardening이 MS-side CSI를 대신하는 범위 발표 대본 저자들은 many transmitting APs가 만드는 channel hardening과 calibrated TDD reciprocity를 이용합니다. MS는 observation vector를 stream group으로 나누고 fixed L_k로 합칩니다. 이 논문의 수치 실험과 모델 안에서 평가된 설계이며, 향후 주파수나 sparse deployment에서도 같은 hardening이 보장된다고 확장하면 안 됩니다. 공개 출처 buzzi-uc-cf-v1 | pp. 2–4, §II and Eqs. 12–20 User-Centric 5G Cellular Networks: Resource Allocation and Comparison with the Cell-Free Massive MIMO Approach https://arxiv.org/abs/1803.02261v1

## Slide 13
Downlink에서 CF와 UC의 차이
precoder 형식은 같고, 합에 포함되는 AP-user 항이 달라진다
항목 | Cell-free | User-centric
AP m의 대상 | 모든 K users | K(m)의 users
MS k의 serving AP | 1부터 M까지 전체 | M(k)의 selected AP
Power 변수 | 모든 AP-user pair | 선택된 pair만 nonzero
Local CSI | AP가 보유 | AP가 보유
MS combiner | fixed L_k | fixed L_k
UC는 빔포밍 종류를 바꾸기보다 전송과 전력 할당의 support를 줄인다
근거 buzzi-uc-cf-v1 pp. 3–4, Eqs. 13–20
13
Notes: 13. Downlink에서 CF와 UC의 차이 발표 대본 Equations 13–20을 비교하면 CF와 UC 모두 같은 channel-inversion beamforming과 fixed combiner를 사용합니다. UC에서는 k가 K(m)에 없으면 AP m의 해당 power coefficient가 0이고, 사용자 k의 원하는 신호 합도 M(k)로 제한됩니다. 이것이 구조적 차이입니다. 공개 출처 buzzi-uc-cf-v1 | pp. 3–4, Eqs. 13–20 User-Centric 5G Cellular Networks: Resource Allocation and Comparison with the Cell-Free Massive MIMO Approach https://arxiv.org/abs/1803.02261v1

## Slide 14
Uplink: AP local statistic을 CPU에서 합친다
UC에서는 user k를 서비스하는 M(k)의 AP만 statistic을 만든다
AP1 local
served user k의 soft statistic
AP2 local
served user k의 soft statistic
CPU sum
M(k)에 속한 AP statistic만 합산
Soft estimate
user k의 uplink data estimate
근거 buzzi-uc-cf-v1 pp. 4–5, Eqs. 21–25
14
Notes: 14. Uplink: AP local statistic을 CPU에서 합친다 발표 대본 각 AP는 local channel estimate로 user k의 received signal을 처리해 soft statistic을 만듭니다. CF에서는 모든 AP의 통계를 합치고 UC에서는 M(k)에 포함된 AP의 통계만 합칩니다. AP는 K(m)에 속한 사용자 통계만 계산하므로 계산량과 backhaul 항목 수가 함께 줄어듭니다. 공개 출처 buzzi-uc-cf-v1 | pp. 4–5, Eqs. 21–25 User-Centric 5G Cellular Networks: Resource Allocation and Comparison with the Cell-Free Massive MIMO Approach https://arxiv.org/abs/1803.02261v1

## Slide 15
Backhaul에 실리는 정보와 실리지 않는 정보
논문의 분산 처리는 instantaneous CSI를 local에 남긴다
정보 | AP 내부 | Backhaul·CPU | UC 효과
Channel estimate | 추정·precoding에 사용 | 전송하지 않음 | 동일
Beamforming matrix | AP가 local 계산 | 전송하지 않음 | 동일
Downlink payload | 선택 user로 전송 | backhaul로 data symbol 전달 | 대상 user 감소
Uplink soft statistic | served user별 생성 | CPU로 전송·합산 | 항목 수 감소
UC의 backhaul 절감은 local CSI 정책과 선택된 AP-user 관계가 함께 만든다
근거 buzzi-uc-cf-v1 pp. 1–5, §I and Eqs. 22–25
15
Notes: 15. Backhaul에 실리는 정보와 실리지 않는 정보 발표 대본 논문은 channel estimates와 beamforming matrices가 backhaul로 전파되지 않는다고 명시합니다. Uplink에서 AP가 CPU로 보내는 것은 local processing을 거친 soft estimates입니다. UC는 AP가 담당하는 사용자 수를 줄이므로 이 통계의 수와 downlink payload 전달 범위를 줄입니다. 논문은 backhaul bit 수의 상세 모델보다 구조적 차이를 강조합니다. 공개 출처 buzzi-uc-cf-v1 | pp. 1–5, §I and Eqs. 22–25 User-Centric 5G Cellular Networks: Resource Allocation and Comparison with the Cell-Free Massive MIMO Approach https://arxiv.org/abs/1803.02261v1

## Slide 16
세 power allocation 기준은 서로 다른 목표를 가진다
같은 구조도 power objective에 따라 rate 분포와 sum-rate가 달라진다
전략 | 목표 | 해석
Uniform | available power를 균등 또는 최대로 사용 | optimization 없는 baseline
SR Max | 모든 user rate의 합을 최대화 | system throughput 우선
MR Max | 가장 낮은 user rate를 최대화 | fairness 우선
CF와 UC의 우열을 말하려면 link 방향과 CSI뿐 아니라 power objective도 밝혀야 한다
근거 buzzi-uc-cf-v1 pp. 5–10, §§IV–VI
16
Notes: 16. 세 power allocation 기준은 서로 다른 목표를 가진다 발표 대본 논문은 uniform, sum-rate maximizing, minimum-rate maximizing 전략을 비교합니다. SR Max와 MR Max는 같은 최적화의 다른 이름이 아니라 서로 다른 목적함수입니다. 따라서 한 figure의 우열을 모든 자원 할당 방식에 일반화할 수 없습니다. 공개 출처 buzzi-uc-cf-v1 | pp. 5–10, §§IV–VI User-Centric 5G Cellular Networks: Resource Allocation and Comparison with the Cell-Free Massive MIMO Approach https://arxiv.org/abs/1803.02261v1

## Slide 17
Downlink power control의 successive lower-bound loop
비볼록 rate를 직접 풀지 않고 AP power block별 convex surrogate를 반복한다
01
Feasible init
AP별 power block eta_m 초기화
02
AP block 선택
다른 AP power는 고정
03
Concave lower bound
현재 점에서 값과 gradient를 맞춤
04
Convex subproblem
power constraint 아래 surrogate 최적화
05
Update and repeat
inner와 outer convergence까지 반복
큰 KM 변수 문제를 AP별 작은 문제로 나누되, global optimum을 주장하지 않는다
근거 buzzi-uc-cf-v1 pp. 5–8, Eqs. 32–41 and Algorithms 1–2
17
Notes: 17. Downlink power control의 successive lower-bound loop 발표 대본 Section IV-A는 alternating optimization과 sequential convex programming을 결합합니다. Approximate objective와 constraints는 원래 함수의 lower bound이며 현재 점에서 값과 gradient가 일치해야 합니다. Algorithms 1과 2는 AP별 power block을 순환하고 각 block 안에서도 surrogate를 갱신합니다. 공개 출처 buzzi-uc-cf-v1 | pp. 5–8, Eqs. 32–41 and Algorithms 1–2 User-Centric 5G Cellular Networks: Resource Allocation and Comparison with the Cell-Free Massive MIMO Approach https://arxiv.org/abs/1803.02261v1

## Slide 18
Optimization guarantee를 정확히 읽기
수렴한다는 말과 전역 최적이라는 말은 다르다
source statement | 보장 | 보장하지 않는 것
각 update | objective가 감소하지 않음 | 매번 큰 폭의 향상
반복 sequence | objective value가 수렴 | 유일한 power solution
limit point | 가정 아래 first-order KKT | global maximum
block choice | 복잡도와 subproblem 크기 조절 | 한 partition이 항상 최선
논문의 이론적 결론은 monotonic improvement와 first-order stationarity다
근거 buzzi-uc-cf-v1 pp. 5–7, Properties P1–P3 and Proposition 1
18
Notes: 18. Optimization guarantee를 정확히 읽기 발표 대본 Proposition 1은 Algorithm 1의 각 update 뒤 sum-rate가 줄지 않고 sequence가 수렴하며 limit point가 KKT first-order conditions를 만족한다고 말합니다. Sequential lower-bound 이론의 추가 가정과 constraint qualifications가 필요합니다. Non-convex 원문제를 전역적으로 푼다는 보장은 아닙니다. 공개 출처 buzzi-uc-cf-v1 | pp. 5–7, Properties P1–P3 and Proposition 1 User-Centric 5G Cellular Networks: Resource Allocation and Comparison with the Cell-Free Massive MIMO Approach https://arxiv.org/abs/1803.02261v1

## Slide 19
Downlink와 uplink의 변수 규모가 다르다
같은 lower-bound 원리를 쓰지만 자연스러운 block 구성은 다르다
항목 | Downlink | Uplink
Power 변수 | AP-user pair, 최대 KM개 | user power K개
자연스러운 block | AP별 eta_m | 전체 user power 한 block
Constraint | AP별 total power | MS별 maximum power
목표 | SR Max 또는 MR Max | SR Max 또는 MR Max
해법 | block 순환과 sequential bound | single-block sequential bound
UC의 링크 선택과 power optimization은 별개 층이며 두 link에서 변수 구조도 다르다
근거 buzzi-uc-cf-v1 pp. 5–8, §§IV–V and Remark 1
19
Notes: 19. Downlink와 uplink의 변수 규모가 다르다 발표 대본 Downlink는 각 AP가 각 사용자에게 할당하는 power coefficient를 가져 KM 규모가 됩니다. 저자들은 complexity를 위해 AP 단위 block을 순환합니다. Uplink는 사용자마다 하나의 transmit power를 가져 K 변수이므로 한 block으로 동시에 최적화하는 방식을 중심으로 설명합니다. 공개 출처 buzzi-uc-cf-v1 | pp. 5–8, §§IV–V and Remark 1 User-Centric 5G Cellular Networks: Resource Allocation and Comparison with the Cell-Free Massive MIMO Approach https://arxiv.org/abs/1803.02261v1

## Slide 20
Simulation의 공통 조건
결과는 특정 channel·antenna·power·averaging 설정에서 얻었다
범주 | 논문 설정 | 해석 주의
Area | 1000 m by 1000 m, wrap-around | boundary effect 완화
Radio | 20 MHz, 1.9 GHz | 다른 band로 자동 확장 불가
Antenna | N_AP=4, N_MS=2, P_k=2 | multi-antenna 설정
Training | maximum-length pilot, 100 mW | partial CSI에 contamination 포함
Average | 100 random locations and channels | 한 배치의 결과가 아님
CDF와 sum-rate curve는 이 공통 조건을 고정한 뒤 구조·power rule을 바꾼 비교다
근거 buzzi-uc-cf-v1 pp. 8–9, §VI
20
Notes: 20. Simulation의 공통 조건 발표 대본 Section VI의 기본 조건입니다. Shadow fading과 path loss의 세부 parameter도 논문에 고정되어 있지만 발표에서는 비교 해석에 직접 필요한 area, bandwidth, carrier, antennas, pilots, averaging을 우선 제시합니다. Wrap-around는 무한 영역을 흉내 내 boundary effect를 줄이는 simulation 기법입니다. 공개 출처 buzzi-uc-cf-v1 | pp. 8–9, §VI User-Centric 5G Cellular Networks: Resource Allocation and Comparison with the Cell-Free Massive MIMO Approach https://arxiv.org/abs/1803.02261v1

## Slide 21
두 density case와 N-sweep 조건
AP 수, user 수, 선택 수, pilot 길이가 함께 바뀐다
case | M AP | K users | N selected | tau_p
High density | 80 | 15 | 6 | 16
Low density | 50 | 5 | 2 | 8
N sweep | 60 | 10 | 1 to 10 | 16
High와 low density의 차이는 AP density 하나가 아니라 여러 parameter 묶음이다
근거 buzzi-uc-cf-v1 pp. 9–10, Figs. 1–8
21
Notes: 21. 두 density case와 N-sweep 조건 발표 대본 Figures 1–3과 5–7은 high/low density case를 비교하고, Figures 4와 8은 M=60, K=10, tau_p=16에서 N을 바꿉니다. N=10이면 CF와 같은 전체 사용자 선택입니다. 서로 다른 density plot의 차이를 AP 수 하나의 효과로만 읽으면 안 됩니다. 공개 출처 buzzi-uc-cf-v1 | pp. 9–10, Figs. 1–8 User-Centric 5G Cellular Networks: Resource Allocation and Comparison with the Cell-Free Massive MIMO Approach https://arxiv.org/abs/1803.02261v1

## Slide 22
Downlink 결과는 power objective에 따라 갈린다
논문 prose가 보고한 방향을 high·low density와 CSI 조건 아래 읽는다
Power strategy | CF vs UC | Source interpretation
Uniform | UC가 CF보다 우수 | 두 density case에서 같은 방향
MR Max | UC가 CF보다 우수 | worst-user fairness 목표
SR Max | CF가 UC보다 우수 | 차이는 제한적이라고 기술
CSI | perfect와 partial 모두 표시 | pilot estimation 손실을 분리
Downlink에서 UC가 항상 우세하다는 단일 문장은 논문 결과를 과장한다
근거 buzzi-uc-cf-v1 pp. 9–10, Figs. 1–4 and §VI
22
Notes: 22. Downlink 결과는 power objective에 따라 갈린다 발표 대본 저자들은 Figures 1–4를 보고 uniform과 minimum-rate maximization에서는 UC가 CF보다 좋고, sum-rate maximization에서는 CF가 UC보다 좋지만 차이가 제한적이라고 서술합니다. CDF의 exact percentile을 화면에서 근사해 숫자로 만들지 않고 source prose의 방향과 조건만 가르칩니다. 공개 출처 buzzi-uc-cf-v1 | pp. 9–10, Figs. 1–4 and §VI User-Centric 5G Cellular Networks: Resource Allocation and Comparison with the Cell-Free Massive MIMO Approach https://arxiv.org/abs/1803.02261v1

## Slide 23
N은 협력 범위와 backhaul을 함께 바꾼다
작게 고르면 희소해지고, K까지 키우면 CF로 돌아간다
N 변화 | 구조 효과 | 해석 범위
N=1 | AP마다 한 user만 선택 | AP–user 관계 수 감소
1<N<K | AP마다 N명의 user를 서비스 | 선택된 관계에서만 공동 처리
N=K | 모든 AP가 모든 user 서비스 | CF special case
Sweep 결과 | sum-rate ordering이 변할 수 있음 | DL/UL, CSI, objective
논문은 하나의 universal best N을 제시하지 않고 조건별 curve를 제시한다
근거 buzzi-uc-cf-v1 pp. 9–10, Figs. 4 and 8
23
Notes: 23. N은 협력 범위와 backhaul을 함께 바꾼다 발표 대본 Figures 4와 8은 M=60, K=10, tau_p=16에서 N을 1부터 K까지 바꾼 sum-rate를 보여 줍니다. N을 줄이면 AP-user 관계 수와 전달할 backhaul 항목 수가 줄어듭니다. 이 곡선은 interference, coverage, cooperation의 개별 인과 효과를 분해한 실험은 아닙니다. 결과는 power strategy와 link direction, CSI quality에 묶여 있으므로 단일 최적값으로 일반화하지 않습니다. 공개 출처 buzzi-uc-cf-v1 | pp. 9–10, Figs. 4 and 8 User-Centric 5G Cellular Networks: Resource Allocation and Comparison with the Cell-Free Massive MIMO Approach https://arxiv.org/abs/1803.02261v1

## Slide 24
Uplink에서는 UC가 세 power strategy 모두에서 앞선다
선택된 AP만 local statistic을 만들고 CPU가 결합하는 구조의 결과다
Power strategy | Paper result | Condition boundary
Uniform | UC가 CF보다 우수 | high와 low density simulation
SR Max | UC가 CF보다 우수 | perfect와 partial CSI curves
MR Max | UC가 CF보다 우수 | minimum-user-rate objective
Magnitude | 일부 상황에서 many-fold | 모든 배치의 고정 배수는 아님
논문의 가장 일관된 비교 결과는 simulated uplink에서의 UC 우세다
근거 buzzi-uc-cf-v1 pp. 10–11, Figs. 5–8 and §VII
24
Notes: 24. Uplink에서는 UC가 세 power strategy 모두에서 앞선다 발표 대본 Figures 5–8과 결론은 uplink에서 UC가 고려한 모든 power strategy에서 CF보다 좋았다고 요약합니다. 일부 상황에서 many-fold improvement가 나타난다고 하지만, 하나의 고정 배수나 보장으로 말하지 않습니다. 실험 조건과 top-N selection rule에 묶인 결과입니다. 공개 출처 buzzi-uc-cf-v1 | pp. 10–11, Figs. 5–8 and §VII User-Centric 5G Cellular Networks: Resource Allocation and Comparison with the Cell-Free Massive MIMO Approach https://arxiv.org/abs/1803.02261v1

## Slide 25
비슷한 제목의 small-cell 비교 논문과는 질문이 다르다
두 논문은 연결되지만 대상 architecture와 antenna 가정이 다르다
항목 | 이 논문 | Ngo et al. reference [7]
비교 | User-centric vs cell-free | Cell-free vs small cells
AP service | 선택된 여러 AP 또는 전체 AP | 전체 AP 또는 dedicated AP
Antenna | AP와 MS 모두 multiple | AP와 user single
주요 확장 | channel inversion과 power allocation | capacity bounds와 max-min control
이 자료는 small cell과의 최초 비교를 반복하지 않고 CF 내부의 cooperation scope를 묻는다
근거 buzzi-uc-cf-v1 pp. 1–2, §I; ngo-cf-smallcells-v2 pp. 1–2, Abstract and §I
25
Notes: 25. 비슷한 제목의 small-cell 비교 논문과는 질문이 다르다 발표 대본 Ngo et al.의 Cell-Free Massive MIMO versus Small Cells는 이 논문의 reference [7]이며 motivation과 channel model의 기반입니다. 그러나 이 논문은 AP와 MS가 모두 multiple antenna인 경우, CF와 UC의 serving-set 차이, channel-inversion beamforming과 두 power objective를 다룹니다. 두 자료를 하나로 합치면 연구 질문이 흐려집니다. 공개 출처 buzzi-uc-cf-v1 | pp. 1–2, §I User-Centric 5G Cellular Networks: Resource Allocation and Comparison with the Cell-Free Massive MIMO Approach https://arxiv.org/abs/1803.02261v1 ngo-cf-smallcells-v2 | pp. 1–2, Abstract and §I Cell-Free Massive MIMO versus Small Cells https://arxiv.org/abs/1602.08232v2

## Slide 26
논문 결과의 적용 경계
2018년 v1 simulation의 구조적 통찰과 일반적 보장을 구분한다
경계 | 논문이 보여 준 것 | 보류해야 할 주장
Channel model | correlated shadowing과 wrap-around | 모든 실제 지형의 동일 성능
CSI | pilot-matched partial CSI 비교 | contamination 제거
Optimization | monotonic과 first-order KKT | global optimum
Selection | estimated norm top-N simulation | 항상 geographical nearest
Deployment | sub-6 GHz parameter simulation | mmWave·URLLC의 검증 완료
핵심은 선택적 협력의 가능성이며, 모든 radio 환경의 성능 보장은 아니다
근거 buzzi-uc-cf-v1 pp. 8–11, §VI–VII
26
Notes: 26. 논문 결과의 적용 경계 발표 대본 결론은 millimetre-wave, URLLC, NOMA를 future research로 제시합니다. 따라서 이 논문이 이 영역을 검증했다고 말하면 안 됩니다. Power algorithm도 first-order convergence이고, serving-set rule은 하나의 가능한 설계입니다. 실험은 지정된 carrier, bandwidth, antennas, power, channel model의 simulation입니다. 공개 출처 buzzi-uc-cf-v1 | pp. 8–11, §VI–VII User-Centric 5G Cellular Networks: Resource Allocation and Comparison with the Cell-Free Massive MIMO Approach https://arxiv.org/abs/1803.02261v1

## Slide 27
정리: 협력의 범위를 channel strength로 선택한다
UC는 cell-free의 공동 처리를 유지하면서 약한 AP-user 관계를 줄인다
각 AP는 estimated-channel norm이 큰 N명의 K(m)을 고른다
Pilot estimate와 beamformer는 AP local에 남고 MS는 fixed combiner를 쓴다
Uplink CPU는 M(k)의 soft statistics만 합쳐 backhaul 항목을 줄인다
SR Max와 MR Max는 total throughput과 fairness라는 다른 목적을 푼다
Simulation의 uplink는 UC 우세, downlink는 objective별 차이를 보인다
수렴 보장과 성능 결과는 논문의 model·parameter·CSI 조건 안에서 읽는다
User-centric의 핵심은 비협력이 아니라 유효한 링크에 집중한 선택적 공동 처리다
근거 buzzi-uc-cf-v1 abstract; pp. 4–11, §§III–VII
27
Notes: 27. 정리: 협력의 범위를 channel strength로 선택한다 발표 대본 이 논문을 한 문장으로 정리하면, cell-free의 distributed cooperation을 버리지 않고 AP마다 강한 사용자 subset만 남겨 power, computation, backhaul을 집중하는 접근입니다. Channel estimation, downlink precoding, uplink statistics, power control이 모두 이 serving-set 위에서 동작합니다. 결과는 특히 uplink에서 UC의 장점을 보이지만 조건부 simulation이라는 경계를 유지해야 합니다. 공개 출처 buzzi-uc-cf-v1 | abstract; pp. 4–11, §§III–VII User-Centric 5G Cellular Networks: Resource Allocation and Comparison with the Cell-Free Massive MIMO Approach https://arxiv.org/abs/1803.02261v1